Τεχνική Προδιαγραφή

ΣΤΟΛΗ ΜΑΧΗΣ (BATTLE DRESS) ΘΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΑ

01771/17-02-2014/Ε3.2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5

1.1	Προθεση	5

1.2	Σκοποσ	5

1.3	Ορισμοι - ακρωνυμια - συντμησεισ	5

1.4	Σχετικα	5

1.5	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	6

2.	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	7

2.1	Προορισμοσ του Υλικου	7

2.2	Στοιχεια Υλικου	7

3.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	8

3.1	Υλικα κατασκευησ	8

3.1.1	Βασικό Ύφασμα	8

3.1.2	Φόδρα Σακακιού	8

3.1.3	Φόδρα Ζώνης	8

3.1.4	Κουμπιά	8

3.1.5	Φερμουάρ	8

3.1.6	Αγκράφα	8

3.1.7	Κόπιτσα	8

3.1.8	Κλωστή Ραφής	8

3.1.9	Ενισχυτικά Ραφής	8

3.1.10	Σιρίτια	8

3.1.11	Ετικέτες	8

3.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	9

3.2.1	Σακάκι	9

3.2.1.1	Κυρίως σώμα	9

3.2.1.2	Ζώνη	9

3.2.1.3	Γιακάς	9

3.2.1.4	Μανίκια	10

3.2.1.5	Τσέπες	10

3.2.1.6	Επωμίδες	10

3.2.2	Παντελόνι	10

3.2.2.1	Κυρίως Σώμα	11

3.2.2.2	Ζώνη	11

3.2.2.3	Τσέπες	11

3.2.3	Χρωματισμός – Βαφή	11

3.2.4	Οδηγίες Ραφής	11

3.2.5	Υλικά Ραφής Σακακιού	13

3.2.6	Υλικά Ραφής Παντελονιού	14

4.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	15

4.1	ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	15

4.1.1	Εμφάνιση και ποιότητα κατασκευής	15

4.1.2	Σήμανση υλικού	16

4.1.3	Οδηγίες φροντίδας	16

4.1.4	Διαστάσεις	17

4.1.4.1	Σακάκι	18

4.1.4.2	Παντελόνι	18

4.2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ	19

4.2.1	Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Μαλλιού	22

4.2.2	Αντισκορική Επεξεργασία	22

4.2.3	Ειδικές απαιτήσεις	22

4.3	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΟΔΡΑΣ σακακιου	23

4.4	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΔΡΑΣ ΖΩΝΗΣ	23

4.5	Ποιοτικα χαρακτηριστικα Κουμπιων	23

4.6	ποιοτικα χαρακτηριστικα φερμουαρ	23

4.7	ποιοτικα χαρακτηριστικα Αγκράφασ	24

4.8	ποιοτικα χαρακτηριστικα κοπιτσασ	24

4.9	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κλωστηΣ ραφησ	24

4.10	ενισχυτικα ραφησ & βατεσ	24

4.11	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	24

4.11.1	Τρόπος συσκευασίας	24

4.11.2	Σήμανση συσκευασίας	24

4.11.3	Απαιτήσεις χαρτοκιβωτίων	25

4.12	Απαιτουμενα δικαιολογητικα	25

4.12.1	Ειδικό Έντυπο	25

4.12.2	Φύλλο Συμμόρφωσης	26

4.12.3	Πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιότητας	26

4.12.4	Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά	26

5.	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	27

5.1	Δείγματα	27

5.1.1	Επίσημα δείγματα Υπηρεσίας	27

5.1.2	Δείγματα προμηθευτών για αξιολόγηση	27

5.1.3	Δείγματα προπαραγωγής (βιομηχανικά πρότυπα)	28

5.2	Μερίδα – Δειγματοληψία	28

5.2.1	Μερίδα	28

5.2.2	Δειγματοληψία	28

5.2.2.1	Για μακροσκοπικό έλεγχο	28

5.2.2.2	Για εργαστηριακό έλεγχο	29

5.2.2.3	Έλεγχος χαρτοκιβωτίων συσκευασίας	30

5.3	ελεγχοι Ποιότητας	30

5.3.1	Μακροσκοπικός έλεγχος	30

5.3.2	Εργαστηριακός έλεγχος	30

5.4	Παραλαβή – Απόρριψη	30

6.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ	32

6.1	στολη	32

6.1.1	Σακάκι	32

6.1.2	Παντελόνι	34

7.	πινακασ τυχαιων αριθμων	35

8.	πινακασ Απαγορευμενων αμινων οδηγιασ 2002/61/EC	41

9.	ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	42

10.	διενεργεια διαγωνισμου	43

11.	συμβαση	43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

| Έκδοση | Ημερομηνία | Περιγραφή των εκδόσεων |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 07-09-81 | Πρώτη έκδοση & Φ.Δ. 1 & 2 |
| 2.0 | 25-09-09 | Δεύτερη έκδοση |
| 3.0 | 03-07-12 | Τρίτη έκδοση |
| 3.0 | 19-12-2012 | Φύλλο Διόρθωσης Νο1 της Τρίτης έκδοσης |
| 3.0 | 12-07-2013 | Φύλλο Διόρθωσης Νο2 της Τρίτης έκδοσης |
| 3.1 | 12-07-2013 | 1η αναθεώρηση της τρίτης έκδοσης (ενσωματώνει τα Φ.Δ. Νο1 & Νο2) |
| 3.2 | 17-02-2014 | 2η αναθεώρηση της τρίτης έκδοσης |

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

| Παράγραφος | Αλλαγές |
| --- | --- |
|  | Προσθήκη στους Διαστασιολογικούς πίνακες παντελονιού των μεγεθών 38, 40, 42 & 44 |

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Προθεση

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ελέγχους παραλαβής για την προμήθεια θερινών στολών μάχης ανδρών ΠΑ.

## Σκοποσ

Η κάλυψη των αναγκών ένδυσης του στρατιωτικού προσωπικού της ΠΑ.

## Ορισμοι - ακρωνυμια - συντμησεισ

ΔΑ		Δεν απαιτείται

ΔΑΥ		Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης

Ε		Έκδοση

NSN		National Stock Number

ΠΑ		Πολεμική Αεροπορία

ΤΠ		Τεχνική Προδιαγραφή

## Σχετικα

| 1. | Τεχνική Προδιαγραφή Έκδοση 1 /2009 /ΕΤΑΚΕΙ – Στολή Μάχης (Battle Dress) ανδρών θερινή |
| --- | --- |
| 2. | Οδηγίες Ραφής Σακάκι, Παντελόνι ανδρών Χειμερινής – Θερινής Στολής Μάχης (Battle Dress) / ETAKEI 2009 |
| 3. | Φ.670/ΑΔ.19489/27-10-03/ΔΑΥ/Γ4 |
| 4. | ISO 3758:05: Textiles – Care labeling code using symbols |
| 5. | ISO 3759:07: Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change |
| 6. | ISO 7211-1: Textiles – Woven fabrics – Construction – Methods of analysis – Part1: Methods for the presentation of a weave diagram and plans for drafting, denting and lifting |
| 7. | ISO 7211-5:84: Textiles – Woven fabrics – Construction – Methods of analysis – Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric. |
| 8. | ISO 3071:05: Textiles – Determination of pH of aqueous extract |
| 9. | BS EN ISO 5077:08: Textiles – Determination of dimensional change in washing and drying |
| 10. | ISO 6330:00 & amend1:08 Textiles – Domestic washing and drying procedures for textile testing |
| 11. | DIN ΕΝ 12127:97 Textiles – Determination of mass per unit area using small samples |
| 12. | BS EN 14362-1:03: Textiles- Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants-Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible without extraction |
| 13. | BS EN 14362-2:03: Textiles- Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants-Part 2: Detection of the use of certain azo colorants accessible by extracting the fibres |
| 14. | BS EN ISO 14184-1:98: Textiles- Determination of formaldehyde – Part1: Free and hydrolyzed (water extraction method) |
| 15. | BS EN ISO 14184-2:98: Textiles- Determination of formaldehyde- Part2: Released formaldehyde (vapour absorption method) |
| 16. | ISO 105-A02:93: Textiles – Tests for colour fastness – Part A02: Grey Scale for assessing change in colour |
| 17. | EN ISO 105-C06-A2S:10: Textiles – Tests for colour fastness – Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering |
| 18. | EN ISO 105-E01:10: Textiles – Tests for colour fastness – Part E01: Colour fastness to water |
| 19. | EN ISO 105-E04:09: Textiles – Tests for colour fastness – Part E04: Colour fastness to perspiration |
| 20. | EN ISO 105-D01:10: Textiles – Tests for colour fastness – Part D01: Colour fastness to dry cleaning |
| 21. | ISO 105-X12: Textiles – Tests for colour fastness – Part X12: Colour fastness to rubbing |
| 22. | EN ISO 105-B01:99: Textiles – Tests for colour fastness – Part B01: Colour fastness to daylight |
| 23. | EN ISO 105-B02: Textiles – Tests for colour fastness – Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test |
| 24. | BS 6923: 1988: Calculation of small colour differences |
| 25. | AATCC 128 – Wrinkle Recovery of fabrics-2009 – Appearance method |
| 26. | AATCC 20-2007: Fiber Analysis: Qualitative |
| 27. | AATCC 20A – 2008: Fiber Analysis: Quantitative |
| 28. | ISO 137 – Wool Determination of fibre diameter – Projection microscope method |
| 29. | EN ISO 12947-2: Textiles – Determination of the abrasion resistance of fabrics by the martindale method – Part 2: Determination of specimen break down |
| 30. | ISO 13934-1: Textiles – Tensile properties of fabrics – Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method. |
| 31. | ISO 3175-1: Textiles – Dry cleaning & finishing |
| 32. | ISO 3175-2: Textiles – Dry cleaning & finishing |
| 33. | ASTM D 3512/ D3512M – 10e2 / Standard test method for pilling resistance & other related surface changes of textile fabrics: Random Tumble Pilling Tester |
| 34. | BS 6923: 1988 Calculation of small colour differences |
| 35. | Πίνακας Τυχαίων Αριθμών |
| 36. | Πίνακες Απαγορευμένων Χρωμάτων (Πηγή ΟΕΚΟ ΤΕΧ) |
| 37. | Πίνακες Απαγορευμένων Αρωματικών Αμινών |
| 38. | Υ 386: Εκχυλίσιμαι ουσίαι ερίου δι’ οργανικών διαλυτών |
| 39. | Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου |
| 40. | «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασμάτων, Τεύχος Α’, έκδοση 3η» του Υπουργείου Εμπορίου |
| 41. | Τεχνική Προδιαγραφή 01771/03-07-2012/Ε3.0 |
| 42. | Φ.Δ. Νο1/19-12-2012 της 01771/03-07-2012/Ε3.0 |
| 43. | Φ.Δ. Νο2/12-07-2013 της 01771/03-07-2012/Ε3.0 |

## ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ωφέλιμα σχόλια (εισηγήσεις για αλλαγές, προσθέσεις, αφαιρέσεις) και κάθε σχετική πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση του παρόντος κειμένου, να αποστέλλονται προς:

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΔΑΥ/Γ6/4

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200

Fax: 210 5503600

E-mail: c64.day@haf.gr

Τηλ.: 210 5503641-5

# ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η θερινή στολή Μάχης ανδρών αποτελείται από σακάκι και παντελόνι. Το βασικό ύφασμα κατασκευής τόσο του σακακιού όσο και του παντελονιού αναφέρεται στην §3.1.1. Τα υπόλοιπα βοηθητικά υλικά αναφέρονται στην ενότητα 3.1. Η μορφοποίηση των επιμέρους τεμαχίων των ενδυμάτων γίνεται με βάσει τα πατρόν της υπηρεσίας, ενώ η ραφή τους ακολουθεί τις οδηγίες ραφής της §3.2.4, τις κατασκευαστικές κατευθύνσεις της ενότητας 3.2, ενώ τα έτοιμα ενδύματα πρέπει να συμμορφώνονται κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους με τους διαστασιακούς πίνακες της ενότητας 4.1.4. Όλες οι μακροσκοπικές, τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της ΤΠ είναι απαράβατες.

## Προορισμοσ του Υλικου

ΔΑ

## Στοιχεια Υλικου

Οι προμηθευτές να απευθύνονται στο Τμήμα κωδικοποίησης (ΑΥΚΥ) του 201 ΚΕΦΑ (Τ2/5) στα τηλέφωνα 210 5504251 και 210 5504253 ή στο Fax 210 5504253 προκειμένου να τους γνωστοποιούνται οι Αριθμοί Ονομαστικού.

# ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

## Υλικα κατασκευησ

### Βασικό Ύφασμα

Για την κατασκευή της στολής χρησιμοποιείται σύμμεικτο ύφασμα 55% μαλλί / 45% πολυεστέρα. Το ύφασμα έχει κατασκευαστεί από σύμμεικτα νήματα 55% μαλλί / 45% πολυεστέρα σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της § 4.2.

### Φόδρα Σακακιού

Η φόδρα για το εσωτερικό του σακακιού είναι κατασκευασμένη από ίνες αναγεννημένης κυτταρίνης ραιγιόν βισκόζης (viscose rayon) σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της § 4.3.

### Φόδρα Ζώνης

Η φόδρα επένδυσης της εσωτερικής περιμέτρου της ζώνης είναι κατασκευασμένη από σύμμεικτο ύφασμα βαμβάκι / πολυεστέρα σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της § 4.4 και 3.2.6.

### Κουμπιά

Τα κουμπιά είναι συνθετικά και συμμορφώνονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των § 4.5, 3.2.5 και 3.2.6.

### Φερμουάρ

Το φερμουάρ του παντελονιού  είναι μεταλλικό και συμμορφώνεται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των § 4.6 και 3.2.6.

### Αγκράφα

Η αγκράφα του σακακιού είναι μεταλλική και συμμορφώνεται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των § 4.7,  3.2.5 και 6.1.1.

### Κόπιτσα

Η κόπιτσα του παντελονιού είναι μεταλλική και συμμορφώνεται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των § 4.8,  3.2.6.

### Κλωστή Ραφής

Η κλωστή ραφής θα είναι ανάλογου χρωματισμού με τη στολή και σύμφωνη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της § 4.9.

### Ενισχυτικά Ραφής

Τα ενισχυτικά ραφής συμμορφώνονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της § 4.10 και 3.2.5.

### Σιρίτια

Τα σιρίτια των επωμίδων συμμορφώνονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της §3.2.5.

### Ετικέτες

Οι ετικέτες ακολουθούν τα αναφερόμενα στις §3.2.5, 3.2.6, 4.1.2 & 4.1.3.

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

### Σακάκι

Το σακάκι θα είναι όμοιο, ως προς την κατασκευή, με τα σκίτσα της  ενότητας 6 καθώς και με το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας για όποια χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται με σαφήνεια στην ΤΠ. Το μήκος του σακακιού θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να φθάνει μέχρι την μέση και αποτελείται από το κυρίως σώμα, τα μανίκια, τον γιακά και τις τσέπες (εσωτερικές – εξωτερικές).

Όλο το σακάκι εσωτερικά είναι φοδραρισμένο με φόδρα σύμφωνη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΤΠ. Το κυρίως σώμα του σακακιού αποτελείται από τη ραφή δύο (2) εμπρόσθιων και ενός (1) οπίσθιου κομματιού (πλάτη) του βασικού υφάσματος. Στο εμπρόσθιο τμήμα του το σακάκι κλείνει δεξιά με πολυεστερικά ή πολυαμιδικά κουμπιά. Τα κουμπιά είναι σταθερά ραμμένα στο δεξί φύλλο. Το μήκος του σακακιού καταλήγει στη μέση όπου και φέρει ζώνη. Η ζώνη κλείνει με μεταλλική αγκράφα. Εκατέρωθεν των κουμπιών στην περιοχή του στήθους το σακάκι φέρει ζεύγος τσεπών οι οποίες κλείνουν με καπάκια. Επίσης στο αριστερό εμπρόσθιο φύλλο φέρει μία (1) εσωτερική τσέπη.  Στο εσωτερικό του το σακάκι φέρει επένδυση από φόδρα. Εσωτερικά στην περιοχή των ώμων φέρει λεπτές βάτες για ενίσχυση. Σχέδια του σακακιού εμφανίζονται στην ενότητα 6.

#### Κυρίως σώμα

Τα δύο εμπρόσθια φύλλα του σακακιού ενώνονται μεταξύ τους με πέντε πολυεστερικά ή πολυαμιδικά κουμπιά, τα οποία είναι ραμμένα στο δεξιό φύλλο και ένα στην ζώνη. Τα κουμπιά κουμπώνουν στις αντίστοιχες, οριζόντια προσανατολισμένες,  κουμπότρυπες, πέντε στην αριστερή μόστρα (κρυφή πατιλέτα) και μία σε τεμάχιο υφάσματος που είναι ραμμένο εσωτερικά στη ζώνη. Οι κουμπότρυπες είναι ομοιόμορφες και χωρίς ξέφτια, ανάλογου μεγέθους με τα κουμπιά και κατάλληλα και συμμετρικά τοποθετημένες σε σχέση με αυτά. Η μόστρα του αριστερού φύλλου σε απόσταση ανάλογη του μεγέθους από το πάνω μέρος με ανά μέγεθος ανοχή 1cm, δημιουργεί άνοιγμα βάθους 4 -4,5 cm φοδραρισμένο αμφίπλευρα για την τοποθέτηση των κουμπότρυπων (κρυφή πατιλέτα), οι οποίες στερεώνονται ανά 6 - 7 cm ανάλογα με το μέγεθος. Σε απόσταση ανάλογη του μεγέθους, εκατέρωθεν από τις πλαϊνές ραφές με ανά μέγεθος ανοχή 1cm, σχηματίζονται συμμετρικά δύο πιέτες βάθους 7 mm σε απόσταση 4 - 5 cm η μία από την άλλη ανάλογα και με το μέγεθος. Τέλος, με εσωτερική απλή ραφή ενώνονται με την πλάτη και κλείνουν το κυρίως σώμα.

Τα μπροστινά φύλλα ενισχύονται εσωτερικά με θερμοκολλητικό ύφασμα σε όλη τους την επιφάνεια και μόνο στο επάνω μέρος (στήθος), έχουν εσωτερικά, στερεωμένη καλά, έξτρα ενίσχυση από καναβατσότριχα (Μπλαστρόν). Κάθε μπροστινό φύλλο ράβεται με το πίσω (πλάτη) με εσωτερική απλή ραφή.

Η πλάτη του σακακιού αποτελείται από ένα φύλλο που καταλαμβάνει όλο το πίσω μέρος. Όλη η επιφάνεια της πλάτης εσωτερικά είναι επίσης αυτοκολλημένη. Σε απόσταση ανάλογη του μεγέθους, εκατέρωθεν από τις πλαϊνές ραφές με ανά μέγεθος ανοχή 1cm, σχηματίζονται συμμετρικά τρεις πιέτες βάθους 7 ± 1 mm σε απόσταση 4 - 5 cm η μια από την άλλη αναλόγως του μεγέθους. Τέλος, με εσωτερική απλή ραφή ενώνονται με τα δύο μπροστινά φύλλα και κλείνουν το κυρίως σώμα.

#### Ζώνη

Η ζώνη ενώνει με τσίμα γαζί τα κάτω σημεία των τριών φύλλων. Έχει πλάτος περιμετρικά 6,5-7,5 cm (το οποίο όμως παρουσιάζει αμελητέες αυξομειώσεις) και ενισχύεται εσωτερικά με κατάλληλη φόδρα ανάλογου πλάτους. Στο αριστερό τμήμα της έχει προεξοχή, η οποία καταλήγει σε μύτη, μήκους 18 ± 1,0 cm και πλάτους 6,5 -7,0 cm προοδευτικά μειούμενου προς το εσωτερικό στα 4-4,5 cm. Στο δεξιό τμήμα της είναι ραμμένο σε απόσταση 11,5-12,0 cm από την αρχή της, τεμάχιο υφάσματος συνολικού μήκους 11 - 12 cm (ή 5,5 - 6,0 cm διπλωμένο) και πλάτους 4 – 4,5 cm, το οποίο αναδιπλώνεται και ράβεται ώστε να στερεώνει μεταλλική αγκράφα, η οποία προορίζεται για την πόρπωση με την προεξοχή του αριστερού τμήματος. Στο σημείο αυτό υπάρχει επίσης ένα θυλάκι μήκους 6,5- 7 cm και πλάτους 1,5 ± 0,2cm.

#### Γιακάς

Ο γιακάς είναι ενιαίος, χωρίς ποδαράκι, ράβεται στην συνέχεια της μόστρας και ενισχύεται εσωτερικά με θερμοκολλητικό ύφασμα σε όλη του την επιφάνεια. Για την κατασκευή του κάτω μέρους του γιακά, και για να είναι μαλακός και να διευκολύνει το σπάσιμο του (τσάκισμα) στο σίδερο χρησιμοποιείται μουλτόν ή φόδρα. Στο μέσο της ένωσης του γιακά με το σακάκι ράβεται θηλιά για την ανάρτηση του σακακιού.

#### Μανίκια

Η ένωση των μανικιών με το κυρίως σώμα γίνεται με μανικοκόλληση.

Κάθε μανίκι αποτελείται από δύο φύλλα (πάνω και κάτω φύλλο) και μανσέτα. Τα δύο φύλλα ενώνονται εσωτερικά με τσίμα γαζί και εξωτερικά με ποδαράκι. Το πάνω φύλλο έχει δύο πιέτες βάθους 7 ± 1 mm σε απόσταση 3-4 cm η μια από την άλλη, σε απόσταση ανάλογη του μεγέθους από την εσωτερική ραφή με ανά μέγεθος ανοχή 1cm. Στην εξωτερική ραφή υπάρχει άνοιγμα 7,5 ± 1,0 cm και στο σημείο αυτό το κάτω φύλλο έχει προεξοχή 2 ± 0,5 cm.

Η μανσέτα έχει πλάτος 6,5 – 7,0 cm, αποτελούμενη από ενιαίο διπλό ύφασμα και ενώνεται με το μανίκι με τσίμα γαζί. Η μανσέτα κουμπώνει με πολυεστερικό κουμπί και κουμπότρυπα, η οποία είναι προσανατολισμένη οριζόντια επάνω σε διπλό επιπρόσθετο τεμάχιο υφάσματος διαστάσεων 5,5 – 6,0 cm & 4,5 – 5,0 cm που είναι ραμμένο στο εσωτερικό μέρος της.

#### Τσέπες

Σε κάθε μπροστινό φύλλο και στο ύψος του στήθους ράβεται εξωτερική τσέπη με κάλυμμα. Η τσέπη έχει καθαρό ύψος 13,5 – 14,0 cm και πλάτος 12,5 – 13,0 cm, φέρει δε κουφόπιετα στο κέντρο βάθους 3,5 – 4,0 cm. Η κουφόπιετα έχει ύψος όσο και η τσέπη με την μόνη διαφορά ότι στο κάτω μέρος της και για 3,0 – 3,5  cm πριν το τελείωμα της στη βάση, είναι ραμμένη. Οι κάτω άκρες της τσέπης είναι αμβλυμμένες. Τα καλύμματα των τσεπών κλείνουν με κρυφό πολυεστερικό κουμπί. Στο πάνω μέρος της τσέπης αντί για εσωτερική  αναδίπλωση (στρίφωμα) ράβεται με απλό γαζί ρέλι από ύφασμα ραιγιόν από την φόδρα που χρησιμοποιούμε για όλο το ρούχο εσωτερικά. Η ραφή της τσέπης περιμετρικά γίνεται με απλό γαζί (τσίμα). Το κάλυμμα της τσέπης γίνεται από μονό ύφασμα εξωτερικά και τσεπόφοδρα στο μέσα μέρος του. Το κάλυμμα φέρει εξωτερικά περιμετρικό γαζί επίσης τσίμα όπως και η τσέπη και ράβεται -στερεώνεται ~ 2 cm πάνω από την τσέπη με το ίδιο γαζί. Στη μέση της τσέπης και σε κατάλληλη απόσταση από την πάνω πλευρά είναι ραμμένο το πολυεστερικό κουμπί ενώ στο κάλυμμα της τσέπης υπάρχει εσωτερικά η αντίστοιχη κουμπότρυπα κάθετα προσανατολισμένη σε θυλάκι από πρόσθετο ύφασμα. Το πάνω μέρος κάθε τσέπης (όχι του καλύμματος) βρίσκεται σε απόσταση ανάλογη του μεγέθους από την ραφή του ώμου με ανά μέγεθος ανοχή 1cm. Οι κάθετες άκρες κάθε τσέπης προς το μέσον του στήθους απέχουν 6,5 – 7,0 cm από την άκρη του κάθε μπροστινού φύλλου του σακακιού.

Στο εσωτερικό του σακακιού και στο αριστερό φύλλο, στην φόδρα, υπάρχει μια εσωτερική τσέπη πλάτους 15 ± 0,5 cm και βάθους 18 ± 0,5 cm.

#### Επωμίδες

Το σακάκι μάχης φέρει 2 επωμίδες, οι οποίες είναι ραμμένες στην μανικοκόλληση με τρόπο ώστε να καλύπτουν την ραφή του ώμου. Αποτελούνται από διπλό ύφασμα και έχουν διαστάσεις: πλάτος 5,5 ± 0,3 cm και μήκος 16,5-18,5 cm ανάλογο του μεγέθους και καταλήγουν σε μύτη, η οποία φέρει οριζόντια κουμπότρυπα και κουμπώνει με πολυεστερικό κουμπί που είναι ραμμένο στο αντίστοιχο σημείο του ώμου. Τέλος, σε απόσταση 1-1,5 cm από την μανικοκόλληση ράβονται τα διακριτικά βαθμού.

### Παντελόνι

Το παντελόνι θα είναι όμοιο, ως προς την κατασκευή, με τα σκίτσα της  ενότητας 6 καθώς και με το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας για όποια χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται με σαφήνεια στην ΤΠ. Το παντελόνι αποτελείται από τέσσερα φύλλα, δυο στο εμπρόσθιο και δυο στο οπίσθιο τμήμα του. Στο εμπρόσθιο τμήμα του το παντελόνι κλείνει με φερμουάρ και μεταλλικό σύνδεσμο (κόπιτσα). Στο εμπρόσθιο τμήμα του παντελονιού λίγο κάτω από τη ζώνη υπάρχουν δυο εσωτερικές τσέπες. Επιπλέον μια τσέπη υπάρχει στο δεξί οπίσθιο φύλλο και η οποία καλύπτεται από πτερύγιο που κλείνει με κουμπί χωρίς να φαίνεται. Στην περίμετρο της μέσης φέρει ζώνη από το ίδιο ύφασμα. Στην περίμετρο της μέσης υπάρχουν 7 θηλιές προκειμένου να τοποθετείται η ζώνη. Η μια τουλάχιστον θηλιά βρίσκεται στο μέσο του οπίσθιου τμήματος του ζωναριού. Η απόσταση μεταξύ των θηλιών είναι όμοια και ορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του ενδύματος. Η κουμπότρυπα είναι χωρίς ξέφτια, ανάλογου μεγέθους με τα κουμπιά,  κατάλληλα και συμμετρικά τοποθετημένη σε σχέση με αυτό. Σχέδια του παντελονιού εμφανίζονται στην  §6.1.2. Όλο το παντελόνι εσωτερικά θα είναι κοπτορραπτισμένο και οι ραφές του θα είναι ανοικτές και τσακισμένες στο σίδερο. Ανοικτή και με περιθώριο εσωτερικό περίπου 4 cm στο φαρδύτερο σημείο της, επάνω στο ζωνάρι, θα είναι και η πίσω κεντρική ραφή που ενώνει τα δύο πισινά κομμάτια.

Τα κάτω άκρα έχουν πλάτος ανάλογο με το μέγεθος και θα έχουν αναδίπλωση εσωτερική (στρίφωμα) τουλάχιστον 5 cm. Το γαζί της αναδίπλωσης δεν θα είναι ορατό εξωτερικά (με κλάπα).

#### Κυρίως Σώμα

Περιλαμβάνει τα δυο μπροστινά φύλλα και τα δυο πίσω φύλλα.

Τα δύο μπροστινά φύλλα, ενώνονται (κουμπώνουν) μεταξύ τους με μεταλλικό φερμουάρ. Το φερμουάρ έχει μήκος ανάλογο με το μέγεθος του παντελονιού και συρράπτεται σε δύο πατιλέτες. Η μία πατιλέτα είναι διπλή και βρίσκεται στο δεξιό φύλλο και κάτω από το φερμουάρ, ενώ η άλλη είναι μονή και ράβεται στο αριστερό φύλλο σαν μόστρα εσωτερική. Μετά το κλείσιμο του παντελονιού το φερμουάρ δεν είναι ορατό αλλά καλύπτεται από την αριστερή πατιλέτα. Στο σημείο της ζώνης τα μπροστινά φύλλα ενώνονται με εσωτερικό μεταλλικό κούμπωμα (κόπιτσα). Κάθε μπροστινό φύλλο έχει δύο πιέτες στο πάνω μέρος. Η πρώτη πιέτα έχει βάθος 1,5 - 2 cm  και βρίσκεται στο μέσο κάθε μπροστινού φύλλου (στην τσάκιση) με κατεύθυνση προς τις πλαϊνές ραφές και η δεύτερη πιέτα έχει βάθος 1,0 - 1,5 cm με την ίδια κατεύθυνση και απέχει 3-5 cm από την πρώτη, ανάλογα με το μέγεθος του παντελονιού. Το άνοιγμα κάθε πιέτας αρχίζει αμέσως μετά το τελείωμα της ζώνης. Τα δύο πισινά φύλλα ενώνονται μεταξύ τους με απλή ραφή. Στο κέντρο του κάθε κομματιού, στο πάνω μέρος του,  υπάρχει ραμμένη πένσα βάθους 0,5- 1,0 cm και μήκους  10 – 10,5 cm.

#### Ζώνη

Η ζώνη ενώνει με κρυφή ραφή τα επάνω σημεία των τεσσάρων φύλλων. Έχει πλάτος περιμετρικά 3,5-4 cm και ενισχύεται εσωτερικά με κατάλληλη ζωναρόφοδρα ανάλογου πλάτους. Στο εξωτερικό της φέρει σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους 5-7 θυλάκια (ανάλογα με το μέγεθος) που επιτρέπουν τη διέλευση και στήριξη ζωστήρα πλάτους μέχρι 4 cm. Απαραίτητα ένα θυλάκι ράβεται στο κέντρο πίσω στην ραφή και τα υπόλοιπα μοιράζονται σε ίσες αποστάσεις.

#### Τσέπες

Στα πλαϊνά και πάνω σημεία των μπροστινών φύλλων του παντελονιού σχηματίζονται λοξές κοφτές τσέπες με άνοιγμα 15-17 cm ανάλογα με το μέγεθος. Το εσωτερικό τους είναι από ύφασμα υπορραμμάτων (τσεπόφοδρα).

Στο δεξιό πίσω φύλλο και σε απόσταση 6,5-7 cm από το κάτω σημείο της ζώνης κατασκευάζεται εσωτερική τσέπη με μονό φιλέτο και άνοιγμα 13,5 -15 cm. Στο επάνω μέρος της φιλετότσεπης συρράπτεται θυλάκι και στο κάτω ράβεται πολυεστερικό ή πολυαμιδικό κουμπί  14 mm για να ασφαλίζει. Το εσωτερικό της τσέπης είναι από ύφασμα υπορραμμάτων (τσεπόφοδρα).

### Χρωματισμός – Βαφή

Ο χρωματισμός του υφάσματος θα είναι μπλε, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Η ακριβής απόχρωση του χρωματισμού θα καθορίζεται με επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας ή με κωδικό pantone. Η βαφή γίνεται προ της ύφανσης έτσι ώστε να πληρούνται αφενός οι χρωματικές αντοχές της παραγράφου 4.2 και αφετέρου οι μακροσκοπικές απαιτήσεις της παραγράφου 4.1. Η βαφή του μαλλιού γίνεται με χρώματα όξινα σύμπλοκα μετάλλου (premetallized acid dyes). Οι πολυεστερικές ίνες βάφονται με χρώματα διασποράς (disperse dyes).

### Οδηγίες Ραφής

1. Οι ραφές των κυρίως και επιμέρους κομματιών υφάσματος που αποτελούν το κάθε ρούχο θα γίνονται με κατάλληλες γαζωτικές μηχανές και εξαρτήματα αυτών κατά περίπτωση. Η πυκνότητα δε των βελονιών ραφής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 4-5 βελονιές ανά cm.

2. Οι κλωστές ραφής, τα δευτερεύοντα καθώς και τα διακοσμητικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των στολών θα πρέπει να είναι ποιότητας σύμφωνης με τα τεχνικά  χαρακτηριστικά του κάθε ενός από αυτά που αναφέρεται στην παρούσα ΤΠ. Η ποιότητα όσων εκ των βοηθητικών υλικών δεν ορίζεται με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά στην παρούσα ΤΠ, θα κρίνεται από την επιτροπή παραλαβών με βάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης παραγράφου και το επίσημο δείγμα.

3. Οι τυχόν ατέλειες ή τα σπασίματα της κλωστής πρέπει να στερεώνονται με επαναφορά της ραφής κατά 1,5 cm + 0,5 cm. Η τάση της κλωστής πρέπει να είναι κανονική για να μην παρουσιάζεται χαλάρωση της ραφής ή σούρωμα του υφάσματος.

4. Η βελόνα πρέπει να έχει το μικρότερο δυνατό μέγεθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την καθοριζόμενη κλωστή, ώστε το μέγεθος της οπής στο ύφασμα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

5. Οι άκρες των στριφωμάτων και γενικά όλων των ραφών θα διπλώνονται προς τα μέσα, (γαζωγύριστα) ώστε με το ράψιμο να στερεώνονται απόλυτα και να μη φαίνονται ελεύθερες άκρες υφασμάτων και ξέφτια.

6. Όλες οι εσωτερικές ραφές θα ράβονται με κοπτορράπτη, ώστε να αποφεύγεται το ξέφτισμα του υφάσματος.

7. Οι κουμπότρυπες θα είναι με κεφαλή και ενισχυμένες περιμετρικά με ενισχυτική ραφή (σχήμα §6.1.1) για ευκολότερη χρήση και μεγαλύτερες αντοχές. Δεν θα έχουν ξέφτια.

### Υλικά Ραφής Σακακιού

| Υλικά ραφής |
| --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΘΕΣΗ | ΧΡΩΜΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |
| Κουμπί | Πολυεστέρας ή πολυαμίδιο, Διάμετρος 18 mm | Εμπρός | Μπλε | 10 |  |
| Σιρίτι |  | Επωμίδες | Γαλάζιο | 0.50 cm |  |
| Αγκράφα | Μεταλλική Διαστάσεις §6.1.1 | Ζωνάκι | Ασημί | 1 |  |
| Φόδρα |  | Εσωτερικά | Μπλε |  |  |
| Βάτες |  | Εσωτερικά |  | 2 |  |
| Αυτοκόλλητο |  | Εσωτερικά |  |  |  |
| Καναβατσότριχα |  | Εσωτερικά |  |  |  |
| Ετικέτα Ετικέτα | Νούμερο Σύμβολα οδηγιών Φροντίδας & σύνθεση | Στο πίσω μέρος εσωτερικά Εσωτερικά | Λευκό Λευκό | 1 1 ή 2 |  |

### Υλικά Ραφής Παντελονιού

| Υλικά ραφής |
| --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΘΕΣΗ | REF | ΧΡΩΜΑ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |
| Φερμουάρ | Μεταλλικό χρυσό | Εμπρός |  | Μπλε |  | 1 |  |
| Κουμπί | Πολυεστέρας ή πολυαμίδιο Διάμετρος 14 mm | Πίσω τσέπη |  | Μπλε |  | 1 |  |
| Κόπιτσα | Μεταλλική | Εμπρός |  | Ασημί |  | 1 |  |
| Ζωναρόφοδρα |  | Στη μέση εσωτερικά |  |  |  |  |  |
| Τσεπόν |  | Για τις τσέπες |  |  |  |  |  |
| Ετικέτα Ετικέτα | Νούμερο Σύμβολα οδηγιών φροντίδας και σύνθεση | Στο πίσω μέρος εσωτερικά Εσωτερικά |  | Λευκό Λευκό |  | 1 1 ή 2 |  |

# ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

## ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

### Εμφάνιση και ποιότητα κατασκευής

| Α/Α | Έλεγχος | Ελαττώματα |
| --- | --- | --- |
| 1. | Καθαρότητα | Στίγματα ή κηλίδες μόνιμες από οποιαδήποτε αιτία. |
|  |  | Στίγματα ή κηλίδες όχι μόνιμες από οποιαδήποτε αιτία. |
|  |  | Μπάρες οξείδωσης, λεκέδες ή σημάδια που επεκτείνονται σαν λωρίδα στο ύφασμα. |
| 2. | Εργασίες | Η κατασκευή δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους, τα σχέδια της προδιαγραφής, τα πατρόν και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας. |
|  |  | Τα βοηθητικά υλικά (π.χ. φόδρες, φερμουάρ, κουμπιά, κόπιτσα, αγκράφα, διακριτικά κλπ) δεν βρίσκονται στις προβλεπόμενες από την προδιαγραφή θέση, πλήθος, μέγεθος, χρωματισμό και στερεότητα. Οι τύποι και διαστάσεις (όπου προβλέπονται είτε από την παρούσα ΤΠ, είτε από τους κανονισμούς στολών) των βοηθητικών υλικών δεν είναι ο προβλεπόμενος. Βοηθητικά υλικά (π.χ. φόδρες) είναι ομοιόμορφα ραμμένα και δεν σουρώνουν. Για όποια βοηθητικά υλικά τυχών δεν αναφέρονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά τους στην ΤΠ θα ακολουθούνται τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του επίσημου δείγματος. |
| 3. | Κόψιμο | Ακανόνιστη κοπή τεμαχίων υφάσματος. |
| 4. | Ελαττώματα και ζημιές υλικού | Επισκευές, σχισίματα, κοψίματα, καψίματα, καψαλίσματα, ψαλιδίσματα, τρύπες. |
|  |  | Πυκνά νήματα υφαδιού ή κρουστάδα. Λωρίδα ή μπάρα, η οποία καταλαμβάνει ένα μέρος ή ολόκληρο το πλάτος του σακακιού ή του παντελονιού και περιέχει νήματα υφαδιού με μεγαλύτερη διάμετρο από το κανονικό. |
|  |  | Μπάρα υφαδιού, αραιά νήματα υφαδιού ή αγανάδα. Λωρίδα ή μπάρα, η οποία καταλαμβάνει ένα μέρος ή ολόκληρο το πλάτος του σακακιού ή του παντελονιού και περιέχει νήματα υφαδιού με μικρότερη διάμετρο από το κανονικό. |
|  |  | Σπασμένο υφάδι. Έλλειψη νήματος υφαδιού σε ένα μέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος του σακακιού ή του παντελονιού. Λεπτό άνοιγμα, παράλληλο με το υφάδι, που καταλαμβάνει ένα μέρος ή όλο το πλάτος του χιτωνίου ή του παντελονιού. |
|  |  | Κομμένα νήματα ή παραφασάδα. Μια κατεστραμμένη περιοχή υφάσματος, όπου η ύφανση έχει καταστραφεί λόγω κομμένων νημάτων, κυρίως στην κατεύθυνση του στημονιού. |
|  |  | Ανομοιομορφία ή κακό φινίρισμα. Διαφορά εμφάνισης που βρίσκεται σ’ ένα μέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος του σακακιού ή του παντελονιού. |
|  |  | Γραμμώσεις. Εκτενή σημάδια σε βαμμένα και φινιρισμένα υφάσματα. |
|  |  | Χοντράδα ή βαμβακούρα. Μέρος νήματος χοντραίνει απότομα. |
|  |  | Βερίνα ή θηλιά. Ένα σημείο στο ύφασμα όπου ένα μικρό μήκος νήματος έχει διπλωθεί απότομα. |
|  |  | Κομπαλάκια NEPS. Ελεύθερες ίνες που έχουν σχηματίσει κομπαλάκια. |
|  |  | Λεπτό ύφασμα που εμφανίζει χτυπήματα ή γενικά ελαττώματα τα οποία είναι δυνατό να εξελιχθούν σε οπές. |
| 5. | Κλωστές και ραφές | Κλωστές λανθασμένης απόχρωσης. |
|  |  | Η πυκνότητα των ραφών δεν είναι η προβλεπόμενη. |
|  |  | Οι ραφές δεν είναι οι προβλεπόμενες ή υπάρχουν ξέφτια ή υπολείμματα κλωστών. |
|  |  | Χαλαρή βελονιά που καταλήγει σε χαλαρή ραφή. |
|  |  | Σφιχτή βελονιά (κυματοειδής εμφάνιση πάνω στη ραφή είναι απόδειξη σφιχτής βελονιάς, οπότε ακολουθεί θραύση της ραφής όταν εφαρμόζεται πάνω της η κανονική τάση). |
|  |  | Δεν υπάρχει επαναφορά της ραφής (1,5-2,0 cm) όταν υπάρχει σπάσιμο της ραφής. |
|  |  | Τα άκρα των ραφών δεν είναι στερεωμένα από άλλες κλωστές ή δεν είναι γαζωμένα προς τα πίσω σε μήκος τουλάχιστον 1 cm. Στριφώματα ανομοιόμορφα που εμφανίζουν στρίψιμο Τα επιμέρους τμήματα των ενδυμάτων δεν έχουν την ίδια κατεύθυνση (στημόνι, υφάδι) |
| 6. | Αποχρώσεις | Τμήματα του σακακιού ή του παντελονιού με διαφορετική απόχρωση ή ξεβαμμένα. Διαφορά απόχρωσης μεταξύ παντελονιού & σακακιού. Διχρωμία. Η απόχρωση διαφέρει αισθητά από άκρη σε άκρη, άκρη με κέντρο και αρχή με τέλος. Μπορεί να είναι και λωρίδα κατά τη διεύθυνση του στημονιού ή και ράβδωση που έχει σα χαρακτηριστικό φανερές διαφορές χρωματισμού ή στιλπνότητας μεταξύ διαδοχικών νημάτων του στημονιού. |
| 7. | Διαστάσεις | Αυξημένες ή μειωμένες διαστάσεις πέραν των ανοχών που έχουν τεθεί στους διαστασιακούς πίνακες και τις παραγράφους & σχέδια που σχετίζονται με διαστάσεις. |
| 8. | Συσκευασία | Μη προβλεπόμενη συσκευασία ή δίπλωμα μέσα στη συσκευασία. |
| 9. | Διάφορα | Δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες ετικέτες επισημάνσεων του υλικού. |
|  |  | Οι ετικέτες επισημάνσεων δεν περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες επισημάνσεις. Αναγράφονται λανθασμένες επισημάνσεις. Οι επισημάνσεις δεν είναι γραμμένες με ανεξίτηλο και καθαρό τρόπο. Άσχημη ή δυσάρεστη οσμή του ενδύματος. |

### Σήμανση υλικού

Σε κάθε σακάκι και σε κάθε παντελόνι θα υπάρχουν δύο λευκές ετικέτες (§3.2.5 & 3.2.6) στις οποίες θα αναγράφονται ευκρινώς και με ανεξίτηλο μελάνι τα ακόλουθα:

- Σύνθεση   _____

- Μέγεθος _____

Σε κάθε σακάκι και σε κάθε παντελόνι θα υπάρχει και ετικέτα (§3.2.5 & 3.2.6) με τα σύμβολα των οδηγιών φροντίδας της παραγράφου 4.1.3.

### Οδηγίες φροντίδας

Μέσα σε κάθε συσκευασία όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.10.1 θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες οδηγίες φροντίδας (αναλυτικά μαζί με τις επεξηγήσεις) προς τον τελικό χρήστη:

α) ΣΑΚΑΚΙ

Δεν επιτρέπεται το πλύσιμο

Να μην λευκαίνεται

Σιδέρωμα με μέγιστη θερμοκρασία πλάκας 110οC, σε νωπή κατάσταση. Μεταξύ της πλάκας και της εξωτερικής επιφάνειας του χιτωνίου να τοποθετείται 100% λευκό βαμβακερό πανί (π.χ. βαμβακερή φανέλα).

Επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα

Απαγορεύεται η χρήση στεγνωτηρίου

β) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Μπορεί να πλυθεί στο οικιακό πλυντήριο (γυρισμένο ανάποδα) σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C σε πρόγραμμα για ευαίσθητα και μάλλινα. Να χρησιμοποιείται απορρυπαντικό κατάλληλο για μάλλινα και ευαίσθητα κατά προτίμηση με το σήμα

Να μην λευκαίνεται

Σιδέρωμα γυρισμένο ανάποδα με μέγιστη θερμοκρασία πλάκας 110οC σε νωπή κατάσταση.

Επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα

Απαγορεύεται η χρήση στεγνωτηρίου

### Διαστάσεις

ΟΙ διαστάσεις και τα νούμερα των στολών θα καθορίζονται από τους ακόλουθους πίνακες σε συνδυασμό με τα σχέδια της ενότητας 6.

#### Σακάκι

| ΔΙΑΣΤΑΣιΟΛΟΓΙΟ (cm) |
| --- |
|  | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ημιπερίμετρος Στήθους | A | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Πλάτη | B | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Ημιπερίμετρος Ζώνης | C | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Μήκος Πίσω | D | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Μήκος Μανικιού | Ε | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 |
| Μήκος Μανσέτας | F | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |

Ανοχή μετρήσεων +/- 1cm

#### Παντελόνι

| ΔΙΑΣΤΑΣιΟΛΟΓΙΟ (cm) |
| --- |
|  | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Ημιπερίμετρος Μέσης | A | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| Μήκος Καβάλου | B | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 |
| Ημιπερίμετρος Κάτω Άκρων | C | 23±0,5 | 23±0,5 | 24±0,5 | 24±0,5 |
| Μήκος Εξωτερικής πλευράς | D | 113±1 | 113,5±1 | 114±1 | 114,5±1 |
| Περιφέρεια | E | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |

| ΔΙΑΣΤΑΣιΟΛΟΓΙΟ (cm) |
| --- |
|  | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Ημιπερίμετρος Μέσης | A | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 |
| Μήκος Καβάλου | B | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 |
| Ημιπερίμετρος Κάτω Άκρων | C | 24±0,5 | 24±0,5 | 25±0,5 | 25±0,5 | 25±0,5 | 25±0,5 |
| Μήκος Εξωτερικής πλευράς | D | 115±1 | 115,5±1 | 116±1 | 116,5±1 | 117±1 | 117,5±1 |
| Περιφέρεια | E | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

| Α/Α | Τεχνικό χαρακτηριστικό | Μέθοδος δοκιμής | Απαίτηση – Όρια - Έκπτωση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σύνθεση |
|  | μαλλί [%] | AATCC 20 & AATCC 20A | 55± 2,5% | Δ.Π. |
|  | πολυεστέρας [%] |  | 45± 2,5 % | Δ.Π. |
| 2. | Βάρος [g/m2] | DIN EN 12127 | 165 -5% έως +10% | Δ.Π. |
| 3. | Ύφανση | ISO 7211-1 | Απλή 1/1 |
| 4. | Λεπτότητα μαλλιού [μm] | ISO 137 | < 21,5 | Δ.Π. |
| 5. | Λεπτότητα πολυεστέρα [Denier] | ISO 137 | ( 2,4 | Δ.Π. |
| 6. | Λιπαρές ουσίες [%] | Υ 386 | < 0,3 | Δ.Π. |
| 7. | Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν] (στημόνι) | EN ISO 13934-1 | ≥ 500 | Δ.Π. |
|  | Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν] (υφάδι) |  | ≥ 450 | Δ.Π. |
| 8. | Επιμήκυνση [mm] (στημόνι) | EN ISO 13934-1 | ≥35 | Δ.Π. |
|  | Επιμήκυνση [mm] (υφάδι) |  | ≥ 35 | Δ.Π. |
| 9. | Αντίσταση στο pilling [4 x 30min] | ASTM D 35121 | ≥4 | Δ.Π. |
| 10. | Αντίσταση στη φθορά [στροφές] | EN ISO 12947-22 | (25.000 | Δ.Π. |
| 11. | Τάση επαναφοράς | AATCC 1283 | (4-5 | Δ.Π. |
| 12. | Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 30°C | ISO 3759 & ΕΝ 25077 & ISO 6330 (8A - flat dry) |  |  |
| α. | κατά μήκος του στημονιού [%] |  | από -2 έως και 2 | Δ.Π. |
| β. | κατά μήκος του υφαδιού [%] |  | από -2 έως και 2 | Δ.Π. |
| γ. | Εκτίμηση εμφάνισης μετά το πλύσιμο | ISO 6330 & ISO 105 –Α02 | Εκτίμηση αλλαγής απόχρωσης: ≥4 Τυχόν άλλες αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται | Δ.Π. |
| 13. | Αλλαγή διαστάσεων στο στεγνό καθάρισμα | ISO 3759 & ISO 3175-1 & ISO 3175-2 & ISO 6330 |  |  |
| α. | κατά μήκος του στημονιού [%] |  | από -2 έως και 2 | Δ.Π. |
| β. | κατά μήκος του υφαδιού [%] |  | από -2 έως και 2 | Δ.Π. |
| γ. | Εκτίμηση εμφάνισης μετά το στεγνό καθάρισμα | ISO 6330 & ISO 105 –Α02 | Εκτίμηση αλλαγής απόχρωσης: ≥4 Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται | Δ.Π. |
| 14. | Τίτλος Νήματος [Nm] (στημόνι) | ISO 7211-5 | 2/70 Peignè ±3 | Δ.Π. |
|  | Τίτλος Νήματος [Nm] (υφάδι) |  | 2/70 Peignè ±3 | Δ.Π. |
| 15. | Αντοχή χρωματισμού4 |
| α. | στην ξηρή τριβή | ISO 105 X12 | Λέκιασμα ≥4/5 | Δ.Π. |
| β. | στην υγρή τριβή | ISO 105 X12 | Λέκιασμα ≥4 | Δ.Π. |
| γ. | Στο νερό | EN ISO 105 E01 | C.C ≥4/5 Λέκιασμα.: ≥4 | Δ.Π. |
| δ. | στον ιδρώτα | ISO 105 E04 | C.C ≥4/5 Λέκιασμα.: ≥4 | Δ.Π. |
| ε. | στο στεγνό καθάρισμα (υπερχλωροαιθυλένιο) | ISO 105 D01 | C.C ≥4/5 Λέκιασμα.: ≥4 | Δ.Π. |
| στ. | στην πλύση (30°C) | ISO 105 C06-A2S Εφαρμόζονται οι λοιπές συνθήκες του τεστ εκτός της θερμοκρασίας (εφαρμόζεται στους 30°C) | C.C ≥4/5 Λέκιασμα.: ≥4 | Δ.Π. |
| ζ. | στο ηλιακό φως ή στο τεχνητό φως | ISO 105 B01 ή ISO 105 B02 | > 5 | Δ.Π. |
| 16. | pH | ISO 3071 | 4 – 7,5 | Δ.Π. |
| 17. | Φορμαλδεΰδη5,6 [mg/Kg] | ISO 14184 | ( 75 | Δ.Π. |
| 18. | Μέθοδοι προσδιορισμού παρουσίας συγκεκριμένων αρωματικών αμινών προερχόμενων από αζωχρώματα. Ανίχνευση της χρήσης συγκεκριμένων αζωχρωμάτων μέσω εκχύλισης (Πολυεστερικές ίνες) και χωρίς εκχύλιση (μάλλινες ίνες)5 | EN 14362-2 (Πολυεστερικές ίνες) EN14362-1 (Μάλλινες ίνες) | ( 30 ppm ή η ελάχιστη εργαστηριακά ανιχνεύσιμη ποσότητα | Δ.Π. |
| 19. | Χρωματισμός (απόχρωση)7 |  | PANTONE 19-4028 TCX (Insignia Blue), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη |  |
| 19α | Χρωματική διαφορά πρότυπου δείγματος και ενδύματος8 (DEcmc 2:1 –BS 6923: 1988 | Χρωματομετρία | ( 1,3 | < 1,3 έως και 1,5 εκπ 1% |
| 19β | Χρωματική διαφορά μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του ίδιου ενδύματος8 (DEcmc 2:1 - BS 6923: 1988) | Χρωματομετρία | ( 0,4 | < 0,4 έως και 0,5 εκπ 1% |
| 19γ | Χρωματική διαφορά μεταξύ των επιμέρους ενδυμάτων της ίδιας στολής8 (DEcmc 2:1 - BS 6923: 1988) | Χρωματομετρία | ( 0,4 | < 0,4 έως και 0,5 εκπ 1% |

## Δ.Π.= Δεν προβλέπεται

Το τεστ για την παρουσία φορμαλδεΰδης πραγματοποιείται δειγματοληπτικά σε μία εκ των LOT προμήθειας, τυχαία επιλεγμένη.

## Καμιά άλλη ανοχή για οποιαδήποτε ιδιότητα έστω και με έκπτωση τιμής δεν επιτρέπεται αν δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δοκιμών χρονολογικά δεν θα είναι παλαιότερες των αναφερόμενων στα σχετικά (σε όσες υπάρχει αναφορά) της παρούσας ΤΠ. Μέθοδοι οι οποίες καταργούνται θα αντικαθίστανται από τη νεότερη version, εκτός εάν από την αλλαγή της μεθόδου επηρεάζονται τα τιθέμενα από την ΤΠ όρια. Σ’ αυτή την περίπτωση θα ενημερώνεται η ΔΑΥ Γ6/4.

1Η αντίσταση στη δημιουργία χνουδιάσματος θα γίνεται σύμφωνα με την αναφερόμενη μέθοδο (συσκευή Random Tumble Pilling Tester). Μετά από τέσσερις διαδοχικούς κύκλους επεξεργασίας των 30 λεπτών καθένας στη συσκευή της μεθόδου (συνολικά μετά 120 λεπτά). Η εικόνα του κάθε ενός εκ των τριών (3) δοκιμίων προερχόμενων από διαφορετικές στολές  θα ελέγχεται με τα ASTM φωτογραφικά πρότυπα του Pilling και θα πρέπει να είναι πάνω ή ίσο με το αναφερόμενο στον πίνακα όριο.

2Η αντίσταση στη φθορά μέχρι σπασίματος δύο κλωστών εξετάζεται σύμφωνα με την αναφερόμενη μέθοδο (Martindale) και με βάρος φορτίου τριβής 595 ( 7gr. Για τον προσδιορισμό του αριθμού στροφών (μέχρι σπασίματος των δύο (2) κλωστών) θα εξετάζονται τουλάχιστον τρία (3) δοκίμια ανά μερίδα. Η τελική τιμή για το εξεταζόμενο δείγμα θα είναι ο μέσος όρος των τιμών που μετρώνται για τον παραπάνω αριθμό  δοκιμίων. Τα δοκίμια θα προέρχονται από διαφορετικές στολές.

3Η τάση επαναφοράς θα γίνεται σύμφωνα με την αναφερόμενη μέθοδο και η εικόνα κάθε ενός εκ των τριών (3) δοκιμίων από διαφορετικές στολές που αποτελούν το εξεταζόμενο δείγμα, συγκρινόμενη με τα πρότυπα της μεθόδου θα πρέπει να είναι πάνω ή ίσο με το αναφερόμενο όριο.

4Στα τεστ δεν θα χρησιμοποιούνται μεταλλικές μπίλιες. Τα δείγματα και οι μάρτυρες μετά από κάθε τεστ θα αφήνονται να στεγνώσουν και θα γίνεται εκτίμηση τόσο της αλλαγής απόχρωσης, όσο και του λεκιάσματος με χρήση πολυμάρτυρα (DW). Η εκτίμηση της αλλαγής απόχρωσης θα γίνεται με τη χρήση της κλίμακας των γκρι για εκτίμηση της αλλαγής απόχρωσης (ISO 105 –Α02). Η εκτίμηση του λεκιάσματος θα γίνεται με τη χρήση της κλίμακας των γκρι για εκτίμηση λεκιάσματος (ISO 105 – A03). Η οπτική εκτίμηση θα γίνεται σε θάλαμο πρότυπου φωτισμού D65 σε στεγνά και κλιματισμένα δείγματα. Η εκτίμηση του λεκιάσματος γίνεται σε όλα τα είδη ινών του πολυμάρτυρα (multifibre) ήτοι (μαλλί, ακρυλικό, πολυεστέρας, νάιλον, βαμβάκι και οξική κυτταρίνη (acetate).

Η οπτική εκτίμηση της αλλαγής χρωματισμού στο φως γίνεται με την κλίμακα των μπλε για αλλαγή χρωματισμού (μάλλινα υφάσματα).

5Τα τεστ τόσο για την παρουσία φορμαλδεΰδης όσο και αρωματικών αμινών πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά σε μία εκ των LOT προμήθειας, τυχαία επιλεγμένη.

6Η τιμή 75 mg/Kg αναφέρεται στο άθροισμα των ποσοτήτων που έχουν ανιχνευθεί, αφενός της ελεύθερης & υδρολυμένης φορμαλδεΰδης (ISO 14154-1) και αφετέρου της φορμαλδεΰδης που απελευθερώνεται κατά τις συνθήκες της επιταχυνόμενης αποθήκευσης του υφάσματος (ISO 14154-2).

7Η ακριβής απόχρωση θα καθορίζεται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού.

8Πάντα πριν τις μετρήσεις απόχρωσης θα προηγείται κλιματισμός όλων των προς μέτρηση δειγμάτων στις standard συνθήκες για κλωστοϋφαντουργικά υλικά θερμοκρασία 20(2°C / σχετική υγρασία 65 ( 2 % για τουλάχιστον 6 ώρες. θα χρησιμοποιείται το φασματοχρωματόμετρο (spectrocolorimeter) Miniscan XE  της HunterLab γεωμετρίας 45/0 (που βρίσκεται στο Χημείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα). Στις μετρήσεις με το Miniscan XE το όργανο θα λειτουργεί με συνθήκες φωτισμού του δείγματος από πηγή πλήρους εκπομπής που προσομοιώνει τη “CIΕ Source D65”. Θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση 10° standard observer (CIE 1964) που αναφέρεται στο εύρος γωνίας παρατήρησης (κωνική γωνία παρατήρησης). Πριν από τις μετρήσεις θα πραγματοποιούνται οι διαδικασίες standardization και verification of standardization (οι διαδικασίες θα γίνονται στην ατμόσφαιρα κλιματισμού των δειγμάτων) του οργάνου με την χρήση των δύο πλακιδίων. Το κάθε σημείο (τμήμα του δείγματος που λαμβάνονται 2 μετρήσεις) θα διπλώνεται δύο φορές [ή όσες φορές είναι αναγκαίο ώστε το δείγμα να είναι αδιαπέραστο (αδιαφανές) από τις ακτίνες του φωτισμού] έτσι ώστε να δημιουργούνται τέσσερις στρώσεις, με την καλή πλευρά του υφάσματος να βρίσκεται προς τα έξω. Το κάθε σημείο θα μετριέται σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις (90° διαφορά στημόνι-υφάδι). Το όργανο μέσω μέτρησης  της ανάκλασης, υπολογίζει από το λογισμικό του τις τιμές των χρωματομετρικών παραμέτρων CIE LAB (L*, a*, b*). Θα καταγράφονται και θα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα όλες οι μετρήσεις ανά σημείο διότι θα συγκριθούν τελικά και αυτές μεταξύ τους. Θα συγκρίνονται (ιδιότητα 19β) από το ίδιο δείγμα (του κάθε ενδύματος), τουλάχιστον τέσσερα και έως έξι διαφορετικά σημεία (π.χ. για το σακάκι, 1 από το κάθε εμπρόσθιο κομμάτι, 2 από το πίσω κομμάτι και από 1 από το κάθε μανίκι, στο παντελόνι μπορούν να μετρηθούν από 1 από τα τέσσερα βασικά κομμάτια του), με τη χρήση της εξίσωσης  DEcmc (2:1) (BS 6923).

Ακολούθως θα υπολογίζεται ανά ένδυμα ο μέσος όρος των δώδεκα (12 ή 10 ή 8) μετρήσεων  που πραγματοποιήθηκαν [π.χ έξι (6) σημεία Χ δύο (2) φορές = (12)]. Ο τελικός αυτός μέσος όρος θα συγκρίνεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο του επίσημου δείγματος ή του υφάσματος pantone της υπηρεσίας με τη χρήση της εξίσωσης  DEcmc (2:1) (BS 6923) (ιδιότητα 19α). Το επίσημο δείγμα (ύφασμα pantone ή στολή υπηρεσίας) θα έχει μετρηθεί με αντίστοιχη μεθοδολογία. Αν μετριέται στολή ως επίσημο δείγμα, θα λαμβάνεται ο ίδιος αριθμός μετρήσεων με αυτόν που μετρήθηκε από το κάθε υπό έλεγχο ένδυμα. Αν μετριέται ύφασμα pantone θα λαμβάνονται συνολικά τουλάχιστον τέσσερις μετρήσεις. Με αντίστοιχη μεθοδολογία θα συγκρίνεται (ιδιότητα 19γ), ο μέσος όρος της τιμής της  DEcmc 2:1 - BS 6923: 1988 του σακακιού, με την τιμή του παντελονιού της ίδιας στολής.

### Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Μαλλιού

### Το μαλλί που χρησιμοποιείται θα είναι μακρόϊνο, προερχόμενο από κούρεμα ζωντανών προβάτων, κατάλληλο για την κατασκευή νημάτων κτενισμένων (Peignè), θα είναι πλυμένο και απαλλαγμένο από λίπος και φυτικές ύλες. Οι ίνες όταν εξετάζονται με το μικροσκόπιο (AATCC 20) πρέπει να παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά άριστης ποιότητας μαλλιού, χρησιμοποιούμενου για πρώτη φορά. Απαγορεύεται η πρόσμιξη κοντόινων μαλλιών (LAPS), φύρας κλωστηρίου (NOILS) και οποιουδήποτε υποπροϊόντος βιομηχανίας μαλλιού.

### Αντισκορική Επεξεργασία

1. Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της αντισκορικής ουσίας γίνεται με τη μέθοδο ΤΜ 27/June 2003 ή νεότερη (The Woolmark Company - πρώην Διεθνής Γραμματεία Μαλλιού). Η μέθοδος θα εφαρμόζεται σε δείγματα που πρώτα έχουν υποστεί τις ακόλουθες κατεργασίες:1) πλύσιμο και στέγνωμα σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της μεθόδου ΤΜ 28 /June 2003 (The Woolmark Company), ακολουθούμενο από τεστ αντοχής στο φως όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 3.5 της ίδιας μεθόδου.

Η αντισκορική ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει να περιλαμβάνεται στην Προδιαγραφή Ε 10 /MARCH-2008 ή νεότερη της Woolmark Company (πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα και στη σύμβαση) και να είναι ανιχνεύσιμη σε ελάχιστο ποσοστό (%) ενεργών συστατικών κατά βάρος ινών μαλλιού του LEVEL 2 της ίδιας Προδιαγραφής.

2. Οι μέθοδοι θα εφαρμόζονται στο Χημείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα ή σε άλλο εργαστήριο του Δημόσιου τομέα (π.χ. Χ.Σ, Γ.Χ.Κ., ΕΤΑΚΕΙ, ΕΛΚΕΔΕ κλπ.) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα βάρους και αριθμό δοκιμίων όπως αυτό καθορίζεται στη σχετική μέθοδο ελέγχου.

3. Ο προσδιορισμός της ουσίας θα γίνεται με έξοδα του προμηθευτή.

### Ειδικές απαιτήσεις

- το σακάκι και το παντελόνι ενός σετ στολής κατασκευάζονται από την ίδια LOT βασικού υφάσματος.

- η κάθε μερίδα αποτελείται από μια LOT κατασκευής βασικού υφάσματος και φόδρας σακακιού και πρέπει να παρουσιάζει πολύ μικρές διακυμάνσεις ιδιοτήτων (υπεύθυνη δήλωση §4.12.4-3 ).

- το παντελόνι πρέπει να μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο (και κατά συνέπεια όλο το ύφασμα σακακιού & παντελονιού) στις αναφερόμενες στην παρούσα ΤΠ συνθήκες, δίχως να παρατηρούνται αλλοιώσεις του (π.χ. μπάσιμο, τσοχοποίηση, αλλαγή χρωματισμού κλπ). Αυτό σημαίνει ότι τόσο η ποιότητα (π.χ. τύπος Μερινός) του μαλλιού, όσο και οι πιθανές επιπλέον βιομηχανικές επεξεργασίες θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν το πλύσιμο στο οικιακό πλυντήριο στις προαναφερθείσες συνθήκες.

- Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των χρωμάτων που απελευθερώνουν τις αρωματικές αμίνες της §8 και των χρωμάτων της §9. Η βαφή του μαλλιού πρέπει να έχει γίνει με χρώματα όξινα σύμπλοκα μετάλλου (premetallised acid dyes) τα οποία θα δηλώνονται μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες στο ειδικό έντυπο της §4.12.1.

- Απαγορεύεται ρητώς η χρήση οποιασδήποτε φινιριστικής ουσίας ή/και χρώματος που συμπεριλαμβάνονται σε λίστες απαγορευμένων από ευρωπαϊκές οδηγίες ουσιών. Όλες οι ουσίες που υπάρχουν σε εργαστηριακά ανιχνεύσιμες ποσότητες στα υφάσματα και στα βοηθητικά υλικά, πρέπει  να μην συγκαταλέγονται σε καταλόγους απαγορευμένων ή επικίνδυνων ουσιών ευρωπαϊκών οδηγιών (π.χ. 98/8/ΕΚ), του κανονισμού REACH ή/και ελληνικών νόμων, ή αν συγκαταλέγονται πρέπει να βρίσκονται εντός των τιθέμενων ορίων (για όσες υπάρχουν) από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες / κανονισμούς ή νόμους της ευρωπαϊκής ένωσης ή/και της Ελλάδος (συμπλήρωση και των §4.12.4-1 & 4.12.4-2).

Ύφασμα που θα διαπιστωθεί ότι δεν πληροί και τις ανωτέρω απαιτήσεις θα απορρίπτεται δίχως την οποιαδήποτε περαιτέρω διαπραγμάτευση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΟΔΡΑΣ σακακιου

| Α/Α | Τεχνικό χαρακτηριστικό | Μέθοδος δοκιμής | Απαίτηση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σύνθεση (%) | AATCC 20 | Βισκόζη (rayon) | 100% |
| 2. | Βάρος [g/m2] | DIN ΕΝ 12127 | 120 | 114-132 |
| 3. | Ύφανση | ISO 7211-1 | Απλή |
| 4. | Αλλαγή διαστάσεων στο στεγνό καθάρισμα (%) | ISO 3175 ISO 6330 |  |  |
|  | κατά μήκος του στημονιού [%] | ΕΝ 25077 / ISO 6330 | ± 2 |  |
|  | κατά μήκος του υφαδιού [%] | ΕΝ 25077 / ISO 6330 | ± 2 |  |
| 5. | Αντοχή χρωματισμού |
| α. | στην ξηρή τριβή | ISO 105 X12 | ≥4/5 | Δ.Π. |
| β. | στην υγρή τριβή | ISO 105 X12 | ≥4 | Δ.Π. |
| γ. | Στο νερό | EN ISO 105 E01 | C.C ≥4/5 | Λέκιασμα: ≥4 |
| δ. | στον ιδρώτα | ISO 105 E04 | C.C ≥4/5 | Λέκιασμα: ≥4 |
| ε. | στο στεγνό καθάρισμα (υπερχλωροαιθυλένιο) | ISO 105 D01 | C.C ≥4/5 | Λέκιασμα διαλ: ≥4 |
| στ. | Στο θερμό πρεσάρισμα | EN ISO 105 Χ11 | C.C ≥4/5 | Λέκιασμα: ≥4 |
| 6. | pH | ISO 3071 | 4 – 7,5 | Δ.Π. |
| 7. | Χρωματισμός (απόχρωση) | Οπτικά | Μπλε | -- |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΔΡΑΣ ΖΩΝΗΣ

| Α/Α | Τεχνικό χαρακτηριστικό | Μέθοδος δοκιμής | Απαίτηση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σύνθεση (%) | ISO 1833-1 & AATCC 20 & ISO 1833-11 | Βαμβάκι / Πολυεστέρας |
| 2. | Ύφανση | ISO 7211-1 | Διαγώνιος |
| 3. | Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40°C (%) | ISO 3175 ISO 6330 |  |  |
|  | κατά μήκος του στημονιού [%] | ΕΝ 25077 / ISO 6330 | ± 2,0 | Δ.Π. |
|  | κατά μήκος του υφαδιού [%] | ΕΝ 25077 / ISO 6330 | ± 2,0 | Δ.Π. |
| 4. | pH | ISO 3071 | 4-7,5 | Δ.Π. |

## Ποιοτικα χαρακτηριστικα Κουμπιων

Τα κουμπιά του σακακιού είναι συνθετικά και όμοιας απόχρωσης με το ύφασμα κατασκευής του ενδύματος.

Ο χρωματισμός τους παραμένει αμετάβλητος στη διάρκεια της χρήσης, ανεξάρτητα από την καταπόνηση και από την επίδραση υγρών στοιχείων κατά τον καθαρισμό. Οι αντοχές χρωματισμού τους στο πλύσιμο, την τριβή, το στεγνό καθάρισμα και το φως είναι ανάλογες με αυτές του υφάσματος κατασκευής.

## ποιοτικα χαρακτηριστικα φερμουαρ

Το φερμουάρ του παντελονιού είναι μεταλλικό. Ο χρωματισμός του παραμένει αμετάβλητος στη διάρκεια της χρήσης, ανεξάρτητα από την καταπόνηση και από την επίδραση υγρών στοιχείων κατά τον καθαρισμό.  Δεν ξηλώνεται (και η ταινία του δεν σχίζεται) με απλή εφαρμογή δύναμης.

## ποιοτικα χαρακτηριστικα Αγκράφασ

Η αγκράφα του σακακιού είναι μεταλλική (σχέδιο 6.1.1). Ο χρωματισμός της παραμένει αμετάβλητος στη διάρκεια της χρήσης και δεν οξειδώνεται, ανεξάρτητα από την καταπόνηση και από την επίδραση υγρών στοιχείων κατά τον καθαρισμό.  Δεν ξηλώνεται με απλή εφαρμογή δύναμης το κομμάτι υφάσματος στο οποίο είναι τοποθετημένη.

## ποιοτικα χαρακτηριστικα κοπιτσασ

Η κόπιτσα του παντελονιού είναι μεταλλική (σχέδιο 6.1.2). Ο χρωματισμός της παραμένει αμετάβλητος στη διάρκεια της χρήσης και δεν οξειδώνεται, ανεξάρτητα από την καταπόνηση και από την επίδραση υγρών στοιχείων κατά τον καθαρισμό.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κλωστηΣ ραφησ

| Α/Α | Τεχνικό χαρακτηριστικό | Μέθοδος δοκιμής | Απαίτηση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αντοχή χρωματισμού |
| α. | στην ξηρή τριβή | ISO 105 X12 | ≥4/5 | Δ.Π. |
| β. | στην υγρή τριβή | ISO 105 X12 | ≥4 | Δ.Π. |
| γ. | στο νερό | EN ISO 105 E01 | C.C. ≥4/5 | Λέκιασμα: ≥4 |
| δ. | στον ιδρώτα | ISO 105 E04 | C.C. ≥4/5 | Λέκιασμα: ≥4 |
| ε. | στο στεγνό καθάρισμα (υπερχλωροαιθυλένιο) | ISO 105 D01 | C.C. ≥4/5 | Λέκιασμα: ≥4 |
| στ. | στην πλύση (30°C) | ISO 105 C06-A2S Εφαρμόζονται οι λοιπές συνθήκες του τεστ εκτός της θερμοκρασίας (εφαρμόζεται στους 30°C) | C.C. ≥4/5 | Λέκιασμα: ≥4 |
| 2. | pH | ISO 3071 | 4 – 7,5 | Δ.Π. |
| 3. | Χρωματισμός (απόχρωση) | Οπτικά | Μπλε |  |

## ενισχυτικα ραφησ & βατεσ

Εσωτερικά το σακάκι φέρει ενισχυτικά ραφής προκειμένου να ενισχύεται η στήριξη του ενδύματος κατά τη χρήση. Στην περιοχή των ώμων φέρει βάτες.

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

### Τρόπος συσκευασίας

Κάθε στολή είναι κουμπωμένη και τοποθετημένη εντός σάκου αποθήκευσης. Οι σάκοι αποθήκευσης είναι τοποθετημένοι εντός χαρτοκιβωτίων με τρόπο ώστε να αποφεύγονται τα περιττά διπλώματα. Οι μονάδες συσκευασίας είναι ασφαλώς κλεισμένες, δεν εμφανίζουν σημάδια αλλοίωσης και περιλαμβάνουν στολές όμοιου μεγέθους και αριθμού τεμαχίων.  Εντός της συσκευασίας σε πλαστικοποιημένη μορφή (σε αριθμό αντιτύπων ίδιο με τον αριθμό των περιεχόμενων στολών), υπάρχουν οι  οδηγίες φροντίδας της παραγράφου  4.1.3.

### Σήμανση συσκευασίας

Στην εξωτερική όψη κάθε χαρτοκιβωτίου και επί της μεγαλύτερης πλευράς, θα πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία:

| ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (*) |  | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| ΣΤΟΛΗ ΜΑΧΗΣ (BATTLE DRESS) ΘΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΑ (*) |  |  |
| ΜΕΓΕΘΟΣ(*) | ( | Αναγράφεται το μέγεθος των περιεχομένων στολών |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ( | Αναγράφεται η ποσότητα των περιεχομένων στολών |
| ΣΥΜΒΑΣΗ | ( | Αριθμός και έτος σύμβασης (π.χ. Σ.10/12) |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ( | Η επωνυμία του κατασκευαστή |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ | ( | ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ | ( | Βλέπε σημείωση της παραγράφου 2.2. |
|  | ( | Κενός χώρος που γράφονται επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία. |

Όλα τα στοιχεία θα γράφονται σε μέγεθος γραμμάτων 25, εκτός από τα στοιχεία με (*) που θα γράφονται σε μέγεθος γραμμάτων 50.

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο στην άνω δεξιά γωνία αναγράφεται με ανεξίτηλο μαύρο μαρκαδόρο η LOT κατασκευής καθώς και ο μήνας & έτος κοπής του βασικού υφάσματος.

### Απαιτήσεις χαρτοκιβωτίων

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής. Κατασκευάζονται από πεντάφυλλο ανακυκλωμένο χαρτόνι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου σε κατάλληλες διαστάσεις για την τοποθέτηση του προβλεπόμενου αριθμού υλικών. Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά τη μία από τις τέσσερις κατακόρυφες ακμές του παραλληλεπιπέδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2 mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3 έως 4 cm μήκους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης με τη χρήση της κατάλληλης κόλλας, ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται. Το χρησιμοποιούμενο χαρτόνι πρέπει να έχει παρασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη με τη μέθοδο του ψεκασμού.

Επίσης τα χαρτοκιβώτια πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα:

| Α/Α | Τεχνικό χαρακτηριστικό | Μέθοδος δοκιμής | Απαίτηση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Βάρος [g/m2] | ISO 536 | ελάχιστη | 820 |
| 2. | Αντοχή στη διάρρηξη (MULLEN-TESTER, διάμετρος μεμβράνης 3 cm) [Kg/cm2] | ISO 2759 | ελάχιστη | 14,06 |

[14,06 Kg/cm2 = 200 lb/in2]

## Απαιτουμενα δικαιολογητικα

### Ειδικό Έντυπο

Οι προμηθευτές που τελικά θα αναλαμβάνουν την προμήθεια θα πρέπει να καταθέτουν κατά την παράδοση των στολών στην υπηρεσία παραλαβών και ειδικό πληροφοριακό έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

α. υλικά κατασκευής:

(1) ποσοστιαίες αναλογίες ινών του βασικού υφάσματος.

(2) ο κατασκευαστής του υφάσματος και των νημάτων αν είναι διαφορετικοί και οι χώρες κατασκευής.   Χώρα προέλευσης του μαλλιού.

(3) η γενική κατηγορία των χρωμάτων για κάθε είδος ινών (π.χ.1:2 Premetallised acid  / Disperse).

(4) ο κατασκευαστής, η χώρα κατασκευής, η εμπορική ονομασία, το CI (Colour Index no) αν υπάρχει και η χημική σύνθεση (substance name) του κάθε χρώματος των τριχρωμιών για τη βαφή του πολυεστέρα και του μαλλιού. Η χημική σύνθεση μπορεί να μην αναφέρεται αν δεν είναι γνωστή (π.χ. διότι είναι confidential ή διότι δεν την γνωρίζουν οι τεχνικοί του εργοστασίου). Μπορεί όμως να γίνει αναφορά σε κάποια ιστοσελίδα στην οποία ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες περεταίρω πληροφορίες.

(5) οι κατασκευαστές, χώρες κατασκευής, γενικές κατηγορίες, εμπορικές ονομασίες, ec no και/ή cas no και χημικές συνθέσεις (substance name) όλων των φινιριστικών ουσιών που τυχόν βρίσκονται σε ανιχνεύσιμη εργαστηριακά ποσότητα επάνω στο βασικό ύφασμα. Τονίζεται ότι δεν απαιτείται η αναφορά όλων των φινιριστικών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά μόνον αυτών που είναι δεδομένο ή πιθανό να υπάρχουν στο ύφασμα. Σε περίπτωση αμφιβολίας για κάποια ουσία αυτό μπορεί να αναφέρεται. Η χημική σύνθεση μπορεί να μην αναφέρεται αν δεν είναι γνωστή (π.χ. διότι είναι confidential ή διότι δεν την γνωρίζουν οι τεχνικοί του εργοστασίου). Μπορεί όμως να γίνει αναφορά σε κάποια ιστοσελίδα στην οποία ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες περεταίρω πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να γνωρίζει εάν το συγκεκριμένο χρώμα ή φινιριστική ουσία εμπίπτει σε οποιοδήποτε περιορισμό ή απαγόρευση της §4.5.4 της ΤΠ.

(6) οι LOT και η ημερομηνία κοπής του υφάσματος (μήνας – έτος) από το εργοστάσιο κατασκευής.

(7) ο τίτλος νήματος στημονιού και υφαδιού του βασικού υφάσματος.

β. μια γενική σειρά βιομηχανοποίησης του βασικού υφάσματος και των νημάτων.

γ. ποσότητες όλων των χρωμάτων και των φινιριστικών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί και υπάρχουν σε ανιχνεύσιμες ποσότητες στο βασικό ύφασμα. Μπορεί να αναφέρεται μια προσεγγιστική ποσότητα της κάθε ουσίας που υπάρχει στο ύφασμα ή μπορεί να αναφέρεται η συνταγή βαφής. Εντούτοις σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφές σε τι αναφέρεται η ποσότητα. Για την αντισκορική ουσία ισχύουν επιπροσθέτως τα αναφερόμενα στην §4.2.2.

(8) αντίστοιχες πληροφορίες με τις ανωτέρω για τη φόδρα του σακακιού εάν είναι διαθέσιμες

Αν η κατασκευή των στολών από τον προμηθευτή που θα αναλάβει την προμήθεια γίνει με βασικό ύφασμα που θα του δοθεί από την ΠΑ οι πληροφορίες του παρόντος εντύπου που αναφέρονται στο βασικό ύφασμα των στολών δεν απαιτούνται.

Το συγκεκριμένο έντυπο δεν έχει τη λογική υπεύθυνης δήλωσης και έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Οι προμηθευτές αν έχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια κάποιων εκ των στοιχείων που καλούνται να καταθέσουν μπορούν να δηλώνουν την επιφύλαξή τους επεξηγώντας τους λόγους. Ως εκ τούτου η ενδεχόμενη κατάθεση ανακριβών στοιχείων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο που θα επηρεάσει την τρέχουσα σύμβαση. Αν για οποιοδήποτε λόγω ο κατασκευαστής αρνηθεί να χορηγήσει κάποια από τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος. Το ειδικό έντυπο θα κοινοποιείται στη ΔΑΥ Γ6/4 και στο Χημείο του Εργ. Α/Κ-ΕΕΟ

### Φύλλο Συμμόρφωσης

Ο προμηθευτής με ποινή αποκλεισμού, θα δώσει απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής ανά παράγραφο. Τυχόν μικρές διαφοροποιήσεις από την ΤΠ θα πρέπει να αιτιολογούνται αναλυτικά.

### Πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιότητας

Ο κατασκευαστής του βασικού υφάσματος των στολών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008, για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει για τις εργασίες κατασκευής υφασμάτων. Θα πρέπει επομένως να κατατίθεται το πιστοποιητικό ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του. Στο στάδιο διενέργειας του Διαγωνισμού το πιστοποιητικό θα πρέπει να βρίσκεται εν ισχύ. Αν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή κατά την παράδοση των στολών το πιστοποιητικό που κατατέθηκε κατά τον Διαγωνισμό έχει λήξει θα πρέπει να κατατίθεται νέο πιστοποιητικό με την νέα (κατόπιν ανανέωσης) ημερομηνία λήξης.

### Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά

1. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 των εταιριών που έχουν κάνει (ή θα κάνουν) την βαφή ότι δεν έχουν (ή δεν θα) χρησιμοποιήσει (σουν)  χρώματα των πινάκων της §8.

2. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 των κατασκευαστριών εταιρειών ότι δεν υπάρχει (ή ότι δεν θα υπάρξει) σε οποιοδήποτε από τα υλικά των υφασμάτων χημική(ές) ουσία (ές) (π.χ. χρώματα, φινιριστικές ουσίες κλπ) σε ποσότητες μεγαλύτερες των ορίων που έχουν τεθεί από ευρωπαϊκές οδηγίες  για επικίνδυνες ή/και απαγορευμένες ουσίες [και για οποιεσδήποτε ουσίες υφίστανται περιορισμούς βάσει του κανονισμού REACH (1907/2006) της ευρωπαϊκής ένωσης].  Αναφέρεται ότι οι οδηγίες 2002/61/EC, 2003/3EC, 91/338/EEC, 94/27/EC & 2005/84/EC έχουν αντικατασταθεί και οι ουσίες τους περιλαμβάνονται στις “restricted substances” του REACH Αnnex XVII.

Η ΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει με έξοδα του προμηθευτή δειγματοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους και πέραν των σαφώς οριζόμενων στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας, για τη διαπίστωση της ύπαρξης οποιασδήποτε χημικής ουσίας που εμπίπτει στα ανωτέρω αναφερόμενα. Η διαπίστωση ύπαρξης πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ευρωπαϊκών οδηγιών, κανονισμών  ή/και ελληνικών νόμων  οποιασδήποτε απαγορευμένης ή επικίνδυνης ουσίας σε τμήμα του παραδοθέντος υφάσματος συνεπάγεται την αυτόματη οριστική απόρριψη ολόκληρης της ποσότητας του και επιστροφή του στον προμηθευτή.

3. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 του κατασκευαστή των στολών ότι όλη η ποσότητα κάθε μερίδας στολών που παραδίδεται (ή θα παραδοθεί) στην ΠΑ, αποτελείται (ή θα αποτελείται) από μια LOT κατασκευής βασικού υφάσματος και φόδρας σακακιού. Η τιμή του κάθε τεχνικού χαρακτηριστικού της παραγράφου 4.2 & 4.2.2, που θα ελεγχθεί δειγματοληπτικά κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους παραλαβής, πρέπει να παρουσιάζει πολύ μικρές διακυμάνσεις σε ολόκληρο το μέγεθος της κάθε LOT.

Τα δικαιολογητικά της §4.12.4 θα αποτελούν τμήμα της σύμβασης προμήθειας, αλλά θα κατατίθενται και κατά την παράδοση των στολών. Εάν το βασικό ύφασμα κατασκευής των στολών έχει δοθεί από την ΠΑ στον προμηθευτή προκειμένου να κατασκευάσει τις στολές στις δηλώσεις της §4.12.4 θα γίνεται αναφορά μόνον στην φόδρα του σακακιού.

# ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

## Δείγματα

### Επίσημα δείγματα Υπηρεσίας

Τα επίσημα δείγματα της Υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη από τους κατασκευαστές για την επιμέλεια και τις λεπτομέρειες της κατασκευής και ισχύουν για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των επίσημων δειγμάτων και των όρων της ΤΠ που δε διευκρινίζεται αλλού, υπερισχύει η ΤΠ. Τα επίσημα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτά.

Ο προμηθευτής αφού κατασκευάσει το βιομηχανικό πρότυπο, βάση της παραγράφου 5.1.3, υποχρεούται να παραδώσει το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο του χορηγήθηκε.

### Δείγματα προμηθευτών για αξιολόγηση

- Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους υποχρεούνται να καταθέσουν δύο (2) σακάκια και δύο (2) παντελόνια ως δείγματα, τα οποία θα ελέγχονται μακροσκοπικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με την παρούσα ΤΠ. Μόνον στην περίπτωση που από ρητή διάταξη νόμου ή υπουργικής απόφασης ή τον ισχύοντα κανονισμό προμηθειών Δημοσίου απαγορεύεται, ή αναστέλλεται η υποχρέωση κατάθεσης δειγμάτων από τον προμηθευτή, δεν θα ελέγχονται δείγματα.

- Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο θα απορρίπτονται οι προσφορές των προμηθευτών, των οποίων τα δείγματα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

- Τα δείγματα των προμηθευτών δύναται να έχουν ελαφρές αποκλίσεις από την παρούσα ΤΠ και από το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας ως προς την κατασκευή και το χρωματισμό, δεδομένου ότι στο στάδιο αξιολόγησης θα ελέγχεται η κατασκευαστική δυνατότητα των προμηθευτών και η επιμέλεια της κατασκευής.

- Τα δείγματα των προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό μετά την αξιολόγηση των προσφορών θα αποστέλλονται στη ΔΑΥ Γ6/4 για ενημέρωση του αρχείου της και κατόπιν θα επιστρέφονται στους προμηθευτές.

### Δείγματα προπαραγωγής (βιομηχανικά πρότυπα)

Η διαδικασία επισημοποίησης των δειγμάτων προπαραγωγής (βιομηχανικά πρότυπα) είναι η ακόλουθη:

- Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα κατασκευάζει δύο (2) δείγματα της στολής (σακάκι & παντελόνι) από το κάθε μέγεθος και θα τα παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης.

- Η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή που θα καλείται με μέριμνα του Προέδρου, θα ελέγχει-εξετάζει μακροσκοπικά τα παραδοθέντα δείγματα, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην παρούσα ΤΠ και θα αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή την ακαταλληλότητα του είδους.

- Τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου θα καταγράφονται σε πρακτικό. Στο υπόψη πρακτικό θα καταγράφονται και τυχόν παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν και δεν στοιχειοθετούν λόγους απόρριψης του είδους και ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να τις διορθώσει κατά το στάδιο της παραγωγής-κατασκευής του είδους.

- Το πρακτικό θα συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα, θα υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής και τον προμηθευτή και θα κατανέμεται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής ως εξής:

- ένα (1) αντίτυπο στο φορέα διενέργειας της προμήθειας,

- ένα (1) αντίτυπο στον προμηθευτή,

- από ένα (1) αντίτυπο στον Πρόεδρο και στα μέλη της επιτροπής.

- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παρευρεθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου των δειγμάτων, θα αναγράφεται στο πρακτικό ότι αν και κλήθηκε δεν προσήλθε και θα του αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής ένα αντίτυπο του πρακτικού.

- Τα δείγματα που κρίθηκαν κατάλληλα θα προσκομίζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής στη Διαχείριση Δειγμάτων του 201 ΚΕΦΑ και θα σφραγίζονται με μολυβδοσφραγίδα. Τα υπόψη δείγματα θα αποτελούν βιομηχανικό πρότυπο και θα χρησιμοποιούνται για την παραλαβή του είδους μόνο για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

- Στη συνέχεια ένα (1) δείγμα θα παραδίδεται στον προμηθευτή και ένα (1) δείγμα θα κρατείται από την Επιτροπή Παραλαβής, το οποίο θα επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.

- Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα από τον προμηθευτή δείγματα κριθούν ακατάλληλα από την Επιτροπή Παραλαβής, θα καταγράφονται αναλυτικά στις παρατηρήσεις οι εκτροπές από την ΤΠ που τα καθιστούν ακατάλληλα, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να κατασκευάσει νέα ισάριθμα δείγματα για επανέλεγχο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα και τη δεύτερη φορά που θα προσκομιστούν, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

- Η αποθήκη υποχρεούται σε άρνηση παραλαβής παραγωγής αν πρώτα δεν έχει γίνει παράδοση βιομηχανικού προτύπου για αξιολόγηση και έγκριση. Παραγωγή  η οποία για οποιοδήποτε αιτία παραδίδεται, δίχως να έχει προηγηθεί προσκόμιση βιομηχανικού προτύπου για εξέταση και έγκριση κρίνεται απορριπτέα.

## Μερίδα – Δειγματοληψία

### Μερίδα

Οι στολές παραδίδονται με μέριμνα του προμηθευτή κατανεμημένες σε μερίδες. Ο αριθμός των ζευγών (σακάκια & παντελόνια) ανά μερίδα καθορίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας μεταξύ του προμηθευτή / κατασκευαστή και της υπηρεσίας, με την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι η κάθε μερίδα (σακάκι και παντελόνι) είναι κατασκευασμένη από μία LOT βασικού υφάσματος. Ο προμηθευτής θα καταθέτει την έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή της §4.12.4.3. Η κάθε μερίδα μπορεί να έχει μέγιστο μέγεθος 700 στολών (Σακάκια και Παντελόνια).

### Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

#### Για μακροσκοπικό έλεγχο

η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει από κάθε μερίδα τον κατάλληλο – όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί – αριθμό ζευγών (Σακάκι – Παντελόνι) από διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας, τα οποία (χαρτοκιβώτια) επιλέγονται τυχαία με βάσει τον πίνακα τυχαίων αριθμών. Ο συνολικός (από όλες τις μερίδες) αριθμός των λαμβανόμενων ζευγών αποτελεί το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου.

| Μέγεθος Μερίδας Ζεύγη (Σακάκι- Παντελόνι) | Μακροσκοπικός έλεγχος |
| --- | --- |
|  | Μέγεθος Δείγματος (Ζεύγη) | Συνολικός Αποδεκτός Αριθμός ελαττωμάτων | Συνολικός Απορριπτέος Αριθμός ελαττωμάτων |
| 2-8 | 2 | 0 | 1 |
| 9-15 | 3 | 0 | 1 |
| 16-25 | 5 | 0 | 1 |
| 26-50 | 8 | 1 | 2 |
| 51-90 | 13 | 1 | 2 |
| 91-150 | 20 | 2 | 3 |
| 151-280 | 32 | 3 | 4 |
| 281-500 | 50 | 5 | 6 |
| 501-700 | 80 | 7 | 8 |

#### Για εργαστηριακό έλεγχο

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει αριθμό ζευγών (σακάκι – παντελόνι) από κάθε μερίδα με βάσει τον ακόλουθο πίνακα:

ΔΕΙΓΜΑ - ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΓΩΝ (ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) ΜΕΡΙΔΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΓΩΝ (ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- | --- | --- |
| 1. | έως 280 | 2 |
| 2. | 281-500 | 4 |
| 3. | 501-700 | 6 |

Από τα ζεύγη που επιλέχθηκαν τα μισά στέλνονται στο Χημείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα για εργαστηριακό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγμα, ενώ τα άλλα μισά αποτελούν το αντίδειγμα και παραδίδονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια, όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας. Το σύνολο των ζευγών δείγματος-αντιδείγματος επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της ποσότητας κάθε μερίδας.

Αν το αντίδειγμα δεν εξεταστεί, μπορεί να αποτελέσει μέρος της προς παράδοση ποσότητας. Σε περίπτωση που το Χημείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ ζητήσει επιπλέον δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο, αυτά πρέπει να διατίθενται με μέριμνα της Επιτροπής Παραλαβής. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι του βασικού υφάσματος πραγματοποιούνται ως τμήμα της σύμβασης προμήθειας μόνον εφόσον οι στολές δεν προέρχονται από ύφασμα το οποίο είχε αγοραστεί από την ΠΑ ως τμήμα προγενέστερης προμήθειας κατά την οποία είχαν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχοι εργαστηριακοί έλεγχοι που προβλέπονται στην ΤΠ 00650 / 22-10-13 / Ε6.1. Εντούτοις και σε αυτή την περίπτωση θα ελέγχονται όλα τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην §5.3.2.

#### Έλεγχος χαρτοκιβωτίων συσκευασίας

- Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, ανάλογα με τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων που προσκομίζονται, παίρνει τυχαία τις ακόλουθες ποσότητες χαρτοκιβωτίων τις οποίες ελέγχει όπως αναφέρεται στην παρούσα προδιαγραφή.

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | έως - 50 | 2 | 0 | Τα ελαττώματα αναφέρονται στον εργαστηριακό έλεγχο των χαρτοκιβωτίων. |
| 2. | 51 - 500 | 4 | 0 |  |
| 3. | 501 και άνω | 6 | 0 |  |

Από την παραπάνω ποσότητα των χαρτοκιβωτίων τα μισά θα αποτελέσουν το δείγμα και τα άλλα μισά το αντίδειγμα. Το δείγμα αποστέλλεται στο Χημείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα για τον εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με την παρούσα ΤΠ, ενώ το αντίδειγμα πηγαίνει στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προσκομίσει επιπλέον ποσότητα κενών χαρτοκιβωτίων τόση, όση είναι το δείγμα και το αντίδειγμα (σε αυτά θα μπουν τυχαία τα περιεχόμενα από τα χαρτοκιβώτια τα οποία (κενά) θα αποτελέσουν το δείγμα και το αντίδειγμα).

Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατά το μακροσκοπικό έλεγχο εξετάζει στο 5% των χαρτοκιβωτίων αν η συσκευασία έχει γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.1 και αν φέρει τις επισημάνσεις της παραγράφου 5.3.2.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικές ή εργαστηριακές εκτροπές στα χαρτοκιβώτια ή στον τρόπο συσκευασίας, οι μερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται από τον προμηθευτή με έξοδά του και ελέγχονται εκ νέου με την ίδια μέθοδο.

## ελεγχοι Ποιότητας

### Μακροσκοπικός έλεγχος

Διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου. Ελέγχονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.1.

### Εργαστηριακός έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος εκτελείται στο Χημείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ στην Ελευσίνα. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το Χημείο του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ, αυτός θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του Χημείου του ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ από το Γ.Χ. του Κράτους ή άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο κρατικού φορέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου, με δαπάνη του προμηθευτή.

Ελέγχονται οι απαιτήσεις της §4.2, §4.3, §4.4, §4.8 & 5.2.2.3.

## Παραλαβή – Απόρριψη

1. Προκειμένου να γίνει η αρχική παραλαβή πριν το μακροσκοπικό έλεγχο απαραίτητη προϋπόθεση είναι  οι μερίδες να είναι ξεκάθαρα διαχωρισμένες με αναλυτικό packing list ανά μερίδα και μέγεθος.  Αν δεν ισχύουν αυτές οι απαιτήσεις δεν θα γίνεται παραλαβή των ειδών από τις αποθήκες. Αυτές οι απαιτήσεις αφενός αποτελούν προϋποθέσεις για την ευκολότερη και σωστή επιλογή των υλικών μέσω της μεθόδου της τυχαίας δειγματοληψίας για τους πάσης φύσεως ελέγχους και αφετέρου διευκόλυνση των υπεύθυνων των αποθηκών να καταμετρήσουν σωστά και γρήγορα τις παρεληφθείσες ποσότητες.

2. Πρέπει τμήμα της σύμβασης να αποτελούν τα δικαιολογητικά της ενότητας §4.12 και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις τους.

3. Σε περίπτωση που συναντώνται μικρά ελαττώματα και κατασκευαστικές κακοτεχνίες που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον κατασκευαστή και εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες τιμές του πίνακα της παραγράφου 5.2.2.1. (στήλη Συνολικός Αποδεκτός Αριθμός ελαττωμάτων) και επιπροσθέτως δεν συνοδεύονται από οποιεσδήποτε εργαστηριακές αποκλίσεις πέραν των αποδεκτών ορίων. η μερίδα παραλαμβάνεται μακροσκοπικά χωρίς έκπτωση τιμής, αφού πρώτα με μέριμνα και έξοδα του κατασκευαστή αντικατασταθούν ή επιδιορθωθούν τα ελαττωματικά τεμάχια. Τυχών αποδεκτές εκπτώσεις οφειλόμενες σε εργαστηριακά ελαττώματα βεβαίως εφαρμόζονται κανονικά.

4. Η μερίδα μπορεί να παραληφθεί με έκπτωση τιμής μέχρι 6% (μέγιστη έκπτωση οφειλόμενη στον μακροσκοπικό έλεγχο) εφόσον διαπιστωθούν ελαττώματα και κακοτεχνίες που δεν επιδιορθώνονται, αλλά δεν επηρεάζουν την εμφάνιση, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των στολών και δεν συναντώνται σε συχνότητα μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει ο πίνακας της § 5.2.2.1 (στήλη Συνολικός Απορριπτέος Αριθμός ελαττωμάτων) και επιπροσθέτως δεν συνοδεύονται από οποιεσδήποτε εργαστηριακές αποκλίσεις πέραν των αποδεκτών ορίων. Αποδεκτές εκπτώσεις οφειλόμενες σε μακροσκοπικά και εργαστηριακά ελαττώματα μαζί αθροίζονται μέχρι μέγιστο 11%.

5. Σε περίπτωση που η συσκευασία ή η σήμανση είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες επιβάλλεται η συμμόρφωση με την προδιαγραφή, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται.

6. Η μερίδα απορρίπτεται επίσης όταν είτε διαπιστωθεί αριθμός μακροσκοπικών ελαττωμάτων ίσος ή μεγαλύτερος από τον συνολικό απορριπτέο αριθμό ελαττωμάτων του πίνακα της παραγράφου 5.2.2.1., είτε διαπιστωθούν εργαστηριακές εκτροπές σε έστω και μία ιδιότητα πέραν των τιθέμενων ανοχών, όπου αυτές προβλέπονται, ή εάν συντρέχουν και οι δύο αιτίες ταυτόχρονα.

7. Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται εφόσον, αφ’ ενός μεν αυτά είναι σύμφωνα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις της ΤΠ και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και αφ’ ετέρου δε εργαστηριακά συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας ΤΠ (δηλαδή τα υπό προμήθεια είδη έχουν περάσει επιτυχώς τόσο τον μακροσκοπικό, όσο και τον εργαστηριακό έλεγχο).

Σε καμιά περίπτωση δεν παραλαμβάνεται μερίδα η οποία έχει κριθεί εργαστηριακά απορριπτέα σε έστω και μια ιδιότητα.

8. Απορριπτέα είναι και κάθε μερίδα για την βαφή της οποίας έχουν χρησιμοποιηθεί αζωχρώματα που απελευθερώνουν τις αμίνες της §8  και χρώματα της  §9, οποιαδήποτε απαγορευμένη, από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φινιριστική ουσία ή χρώμα και φορμαλδεΰδη πέραν των όποιων τιθέμενων ορίων σε συμφωνία και με τα αναφερόμενα στην §4.2.3. Δεν προβλέπονται εκπτώσεις για χρήση απαγορευμένων ουσιών.

# ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ

## στολη

### Σακάκι

| ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΣΕΤΑΣ | ΤΣΕΠΗ |
| --- | --- |

| ΚΑΠΑΚΙ ΤΣΕΠΗΣ | ΑΓΚΡΑΦΑ |
| --- | --- |

ΚΟΥΜΠΟΤΡΥΠΑ

### Παντελόνι

| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΣΕΠΗ | ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΣΕΠΗ |
| --- | --- |

# πινακασ τυχαιων αριθμων

Για τη λήψη τυχαίου δείγματος από μια μερίδα θα χρησιμοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθμών που ακολουθεί.

- Κάθε μονάδα της μερίδας πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό αριθμό. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των μονάδων σε στοιβάδες ή φοριαμούς και την αρίθμηση τους.

- Οι τυχαίοι αριθμοί του πίνακα έχουν σχηματιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. Η τυχαία φύση των αριθμών του διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ).

- Διψήφιοι αριθμοί αρκούν για μερίδες με λιγότερες από 100 μονάδες, τριψήφιοι για μερίδες με λιγότερες από 1000 μονάδες κ.ο.κ.

- Για μερίδες πολύ μεγάλου μεγέθους (άνω των 100.000 μονάδων) ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό μεταξύ των στηλών.

Για την επιλογή τυχαίων αριθμών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Επιλέγονται με κλήρωση μία γραμμή και μία στήλη του πίνακα.

- Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούμε (πάνω ή κάτω).

- Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθμούς της συγκεκριμένης γραμμής και στήλης και – ανάλογα με το μέγεθος της μερίδας – κατάλληλος αριθμός ψηφίων, ώστε να δημιουργηθούν οι τυχαίοι αριθμοί (π.χ. για μερίδα με λιγότερες από 1000 μονάδες πρέπει να επιλεχθούν τρία ψηφία, τα οποία μπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθμών, π.χ. 1ο – 2ο – 3ο, 1ο – 3ο – 4ο, 2ο – 3ο – 5ο κ.ο.κ).

- Δε λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθμών αυτοί που υπερβαίνουν το μέγεθος της μερίδας.

Ακολουθεί παράδειγμα επιλογής τυχαίων αριθμών:

- Υποθέτουμε ότι πρέπει να ληφθεί δείγμα 5 μονάδων από μερίδα που περιέχει 50 μονάδες αριθμημένες από 1 έως 50.

- Επιλέχθηκαν με κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17.

- Επιλέχθηκε να προχωρήσουμε προς τα κάτω και να λαμβάνουμε το 1ο και 3ο από τα πέντε ψηφία των αριθμών.

- Οι τυχαίοι αριθμοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δε λαμβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το μέγεθος της μερίδας, το 32, το 22, το 46, το 01 και το 40.

Επομένως οι μονάδες με αριθμούς 1, 22, 32, 40 και 46 πρέπει να ληφθούν από τη μερίδα για να σχηματίσουν ένα τυχαίο δείγμα 5 μονάδων.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10480 | 15011 | 01536 | 02011 | 81647 | 91646 | 69179 | 14194 | 62590 | 36207 | 20969 | 99570 | 91291 | 90700 |
| 2 | 22368 | 46573 | 25595 | 85393 | 30995 | 89198 | 27982 | 53402 | 93965 | 34095 | 52666 | 19174 | 39615 | 99505 |
| 3 | 24130 | 48360 | 22527 | 97265 | 76393 | 64809 | 15179 | 24830 | 49340 | 32081 | 30680 | 19655 | 63348 | 58629 |
| 4 | 42167 | 93093 | 06243 | 61680 | 07856 | 16376 | 39440 | 53537 | 71341 | 57004 | 00849 | 74917 | 97758 | 16379 |
| 5 | 37570 | 39975 | 81837 | 16656 | 06121 | 91782 | 60468 | 81305 | 49684 | 60672 | 14110 | 06927 | 01263 | 54613 |
| 6 | 77921 | 06907 | 11008 | 42751 | 27756 | 53498 | 18602 | 70659 | 90655 | 15053 | 21916 | 81825 | 44394 | 42880 |
| 7 | 99562 | 72905 | 56420 | 69994 | 98872 | 31016 | 71194 | 18738 | 44013 | 48840 | 63213 | 21069 | 10634 | 12952 |
| 8 | 96301 | 91977 | 05463 | 07972 | 18876 | 20922 | 94595 | 56869 | 69014 | 60045 | 18425 | 84903 | 42508 | 32307 |
| 9 | 89579 | 14342 | 63661 | 10281 | 17453 | 18103 | 57740 | 84378 | 25331 | 12566 | 58678 | 44947 | 05585 | 56941 |
| 10 | 85475 | 36857 | 53342 | 53988 | 53060 | 59533 | 38867 | 62300 | 08158 | 17983 | 16439 | 11458 | 18593 | 64952 |
| 11 | 28918 | 69578 | 88231 | 33276 | 70997 | 79936 | 56865 | 05859 | 90106 | 31595 | 01547 | 85590 | 91610 | 78188 |
| 12 | 63553 | 40961 | 48235 | 03427 | 49626 | 69445 | 18663 | 72695 | 52180 | 20847 | 12234 | 90511 | 33703 | 90322 |
| 13 | 09429 | 93969 | 52636 | 92737 | 88974 | 33488 | 36320 | 17617 | 30015 | 08272 | 84115 | 27156 | 30613 | 74952 |
| 14 | 10365 | 61129 | 87529 | 85689 | 48237 | 52267 | 67689 | 93394 | 01511 | 26358 | 85104 | 20285 | 29975 | 89868 |
| 15 | 07119 | 97336 | 71048 | 08178 | 77233 | 13916 | 47564 | 81056 | 97735 | 85977 | 29372 | 74461 | 28551 | 90707 |
| 16 | 51085 | 12765 | 51821 | 51259 | 77452 | 16308 | 60756 | 92144 | 49442 | 53900 | 70960 | 63990 | 75601 | 40719 |
| 17 | 02368 | 21382 | 52404 | 60268 | 89368 | 19885 | 55322 | 44819 | 01183 | 65255 | 64835 | 44919 | 05944 | 55157 |
| 18 | 01011 | 54092 | 33362 | 94904 | 31273 | 04146 | 18594 | 29852 | 71585 | 85030 | 51132 | 01915 | 92747 | 64951 |
| 19 | 52162 | 53916 | 46369 | 58586 | 23216 | 14513 | 83149 | 98736 | 23495 | 64350 | 94738 | 17752 | 35156 | 35749 |
| 20 | 07056 | 97628 | 33787 | 09998 | 42698 | 06691 | 76988 | 13602 | 51851 | 46104 | 88916 | 19509 | 25625 | 58104 |
| 21 | 48663 | 91245 | 85828 | 14346 | 09172 | 30168 | 90229 | 04734 | 59193 | 22178 | 30421 | 61666 | 99904 | 32812 |
| 22 | 54164 | 58492 | 22421 | 74103 | 47070 | 25306 | 76468 | 26348 | 58151 | 06646 | 21524 | 15227 | 96909 | 44592 |
| 23 | 42639 | 32363 | 05597 | 24200 | 13363 | 38005 | 94342 | 28728 | 45806 | 06912 | 17012 | 64161 | 18296 | 22851 |
| 24 | 29334 | 27001 | 87637 | 87308 | 58731 | 00256 | 45834 | 15398 | 46557 | 41135 | 10367 | 07684 | 36188 | 18810 |
| 25 | 02488 | 33062 | 28834 | 07351 | 19731 | 92420 | 60952 | 61280 | 50001 | 67658 | 32586 | 86679 | 50720 | 94953 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 81525 | 72295 | 04839 | 96423 | 24878 | 82651 | 66566 | 14778 | 76797 | 14780 | 13300 | 87074 | 79666 | 95725 |
| 27 | 29676 | 20591 | 68086 | 26432 | 46901 | 20849 | 89768 | 81536 | 86645 | 12659 | 92259 | 57102 | 80428 | 25280 |
| 28 | 00742 | 57392 | 39064 | 66432 | 84673 | 40027 | 32832 | 61362 | 98947 | 96067 | 64760 | 64584 | 96096 | 98253 |
| 29 | 05366 | 04213 | 25669 | 26422 | 44407 | 44048 | 37936 | 63904 | 45766 | 66134 | 75470 | 66520 | 34693 | 90449 |
| 30 | 91921 | 26418 | 64117 | 94305 | 26766 | 25940 | 39972 | 22209 | 71500 | 64568 | 91402 | 42416 | 07844 | 69618 |
| 31 | 00582 | 04711 | 87917 | 77341 | 42206 | 35126 | 74087 | 99547 | 81817 | 42607 | 43808 | 76655 | 62028 | 76630 |
| 32 | 00725 | 69884 | 62797 | 56170 | 86324 | 88072 | 76222 | 36086 | 84637 | 93161 | 76038 | 65855 | 77919 | 88006 |
| 33 | 69011 | 65795 | 95876 | 57293 | 18988 | 27354 | 26575 | 08625 | 40801 | 59920 | 29841 | 80150 | 12777 | 48501 |
| 34 | 25976 | 57948 | 29888 | 88604 | 67917 | 48708 | 18912 | 82271 | 65424 | 69774 | 33611 | 54262 | 85963 | 03547 |
| 35 | 09763 | 83473 | 73577 | 12908 | 30883 | 18317 | 28290 | 35797 | 05998 | 41688 | 34952 | 37888 | 38917 | 85050 |
| 36 | 91567 | 42595 | 27958 | 30134 | 04024 | 86385 | 29880 | 99730 | 55536 | 84855 | 29080 | 09250 | 79656 | 73211 |
| 37 | 17955 | 56349 | 90999 | 49127 | 20044 | 59931 | 06115 | 20542 | 18059 | 02003 | 73708 | 83517 | 36103 | 42791 |
| 38 | 46503 | 18584 | 18845 | 49618 | 02304 | 51038 | 20655 | 58727 | 28168 | 15475 | 56942 | 53389 | 20562 | 87338 |
| 39 | 92157 | 89634 | 94824 | 78171 | 84610 | 82834 | 09922 | 25417 | 44137 | 48413 | 25555 | 21246 | 15509 | 20468 |
| 40 | 14577 | 62765 | 35605 | 81263 | 39667 | 47358 | 56873 | 56307 | 61607 | 49518 | 89656 | 20103 | 77490 | 18062 |
| 41 | 98427 | 07523 | 33362 | 64270 | 01638 | 92477 | 66969 | 98470 | 04880 | 45585 | 46565 | 04102 | 46880 | 45709 |
| 42 | 34914 | 63976 | 88720 | 82765 | 34476 | 17032 | 87589 | 40836 | 32427 | 70002 | 70663 | 88863 | 77775 | 69348 |
| 43 | 70060 | 28277 | 39475 | 46473 | 23219 | 53416 | 94970 | 25832 | 69975 | 94884 | 19661 | 72828 | 00102 | 66794 |
| 44 | 53976 | 54914 | 06990 | 67245 | 68350 | 82948 | 11398 | 42878 | 80287 | 80267 | 47363 | 46634 | 06541 | 97809 |
| 45 | 76072 | 29515 | 40980 | 07391 | 58745 | 25774 | 22987 | 80059 | 39911 | 96189 | 41151 | 14222 | 60697 | 59583 |
| 46 | 90725 | 52210 | 83974 | 29992 | 65831 | 38857 | 50490 | 83765 | 95657 | 14361 | 31720 | 57375 | 56228 | 41546 |
| 47 | 64364 | 67412 | 33339 | 31926 | 14883 | 24413 | 59744 | 92351 | 97473 | 89286 | 35931 | 04110 | 23726 | 51900 |
| 48 | 08962 | 00858 | 31662 | 25388 | 61642 | 34072 | 81249 | 35648 | 56891 | 69352 | 48373 | 45578 | 78540 | 81788 |
| 49 | 95012 | 68379 | 93526 | 70765 | 10592 | 04542 | 76463 | 54328 | 02349 | 17247 | 28865 | 14777 | 62730 | 92277 |
| 50 | 15664 | 10493 | 20492 | 38391 | 91132 | 21999 | 59516 | 81652 | 27195 | 48223 | 46751 | 22923 | 32261 | 85653 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 16408 | 81899 | 04153 | 53381 | 79401 | 21438 | 83035 | 92350 | 36693 | 31238 | 59649 | 91754 | 72772 | 02338 |
| 52 | 18629 | 81953 | 05520 | 91962 | 04739 | 13092 | 97662 | 24822 | 94730 | 06496 | 35090 | 04822 | 86774 | 98289 |
| 53 | 73115 | 35101 | 47498 | 87637 | 99016 | 71060 | 88824 | 71013 | 18735 | 20286 | 23153 | 72924 | 35165 | 43040 |
| 54 | 57491 | 16703 | 23167 | 49323 | 45021 | 33132 | 12544 | 41035 | 80780 | 45393 | 44812 | 12515 | 98931 | 91202 |
| 55 | 30405 | 83946 | 23792 | 14422 | 15059 | 45799 | 22716 | 19792 | 09983 | 74353 | 68668 | 30429 | 70735 | 25499 |
| 56 | 16631 | 35006 | 85900 | 98275 | 32388 | 52390 | 16815 | 69298 | 82732 | 38480 | 73817 | 32523 | 41961 | 44437 |
| 57 | 96773 | 20206 | 42559 | 78985 | 05300 | 22164 | 24369 | 54224 | 35083 | 19687 | 11052 | 91491 | 60383 | 19746 |
| 58 | 38935 | 64202 | 14349 | 82674 | 66523 | 44133 | 00697 | 35552 | 35970 | 19124 | 63318 | 29686 | 03387 | 59846 |
| 59 | 31624 | 76384 | 17403 | 53363 | 44167 | 64486 | 64758 | 75366 | 76554 | 31601 | 12614 | 33072 | 60332 | 92325 |
| 60 | 78919 | 19474 | 23632 | 27889 | 47914 | 02584 | 37680 | 20801 | 72152 | 39339 | 34806 | 08930 | 85001 | 87820 |
| 61 | 03931 | 33309 | 57047 | 74211 | 63445 | 17361 | 62825 | 39908 | 05607 | 91284 | 68833 | 25570 | 38818 | 46920 |
| 62 | 74426 | 33278 | 43972 | 10119 | 89917 | 15665 | 52872 | 73823 | 73144 | 88662 | 88970 | 74492 | 51805 | 99378 |
| 63 | 09066 | 00903 | 20795 | 95452 | 92648 | 45454 | 09552 | 88815 | 16553 | 51125 | 79375 | 97596 | 16296 | 66092 |
| 64 | 42238 | 12426 | 87025 | 14267 | 20979 | 04508 | 64535 | 31355 | 86064 | 29472 | 47689 | 05974 | 52468 | 16834 |
| 65 | 16153 | 08002 | 26504 | 41744 | 81959 | 65642 | 74240 | 56302 | 00033 | 67107 | 77510 | 70625 | 28725 | 34191 |
| 66 | 21457 | 40742 | 29820 | 96783 | 29400 | 21840 | 15035 | 34537 | 33310 | 06116 | 95240 | 15957 | 16572 | 06004 |
| 67 | 21581 | 57802 | 02050 | 89728 | 17937 | 37621 | 47075 | 42080 | 97403 | 48626 | 68995 | 43805 | 33386 | 21597 |
| 68 | 55612 | 78095 | 83197 | 33732 | 05810 | 24813 | 86902 | 60397 | 16489 | 03264 | 88525 | 42786 | 05269 | 92532 |
| 69 | 44657 | 66999 | 99324 | 51281 | 84463 | 60563 | 79312 | 93454 | 68876 | 25471 | 93911 | 25650 | 12682 | 73572 |
| 70 | 91340 | 84979 | 46949 | 81973 | 37949 | 61023 | 43997 | 15263 | 80644 | 43942 | 89203 | 71795 | 99533 | 50501 |
| 71 | 91227 | 21199 | 41935 | 27022 | 84067 | 05462 | 35216 | 14486 | 29891 | 68607 | 41867 | 14951 | 91696 | 85065 |
| 72 | 50001 | 38140 | 66321 | 19924 | 72163 | 09538 | 12151 | 06878 | 91903 | 18749 | 34405 | 56087 | 82790 | 70925 |
| 73 | 65390 | 05224 | 72958 | 28609 | 81406 | 39147 | 25549 | 48542 | 42627 | 45233 | 57202 | 94617 | 23772 | 07896 |
| 74 | 27504 | 96131 | 83944 | 41575 | 10573 | 08619 | 64482 | 73923 | 36152 | 05184 | 94142 | 25299 | 84387 | 34925 |
| 75 | 37169 | 94851 | 39117 | 89632 | 00959 | 16487 | 65536 | 49071 | 39782 | 17095 | 02330 | 73401 | 00275 | 48280 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 11508 | 70225 | 51111 | 38351 | 19444 | 66499 | 71945 | 05422 | 13442 | 78675 | 84081 | 66938 | 93654 | 39894 |
| 77 | 37449 | 30362 | 06694 | 54690 | 04052 | 53115 | 62757 | 95348 | 78662 | 11163 | 81651 | 50245 | 34971 | 52924 |
| 78 | 46515 | 70331 | 85922 | 38329 | 57015 | 15765 | 97161 | 17869 | 45349 | 61796 | 66345 | 81073 | 49106 | 79860 |
| 79 | 30986 | 81223 | 42416 | 58353 | 21532 | 30502 | 32305 | 86482 | 05174 | 07901 | 54339 | 58861 | 74818 | 46942 |
| 80 | 63798 | 64995 | 46583 | 09785 | 44160 | 78128 | 83991 | 42865 | 92520 | 83531 | 80377 | 35909 | 81250 | 54238 |
| 81 | 82486 | 84846 | 99254 | 67632 | 43218 | 50076 | 21361 | 64816 | 51202 | 88124 | 41870 | 52689 | 51275 | 83556 |
| 82 | 21885 | 32906 | 92431 | 09060 | 64297 | 51674 | 64126 | 62570 | 26123 | 05155 | 59194 | 52799 | 28225 | 85762 |
| 83 | 60336 | 98782 | 07408 | 53458 | 13564 | 59089 | 26445 | 29789 | 85205 | 41001 | 12535 | 12133 | 14645 | 23541 |
| 84 | 43937 | 46891 | 24010 | 25560 | 86355 | 33941 | 25786 | 54990 | 71899 | 15475 | 95434 | 98227 | 21824 | 19585 |
| 85 | 97656 | 63175 | 89303 | 16275 | 07100 | 92063 | 21942 | 18611 | 47348 | 20203 | 18534 | 03862 | 78095 | 50136 |
| 86 | 03299 | 01221 | 05418 | 38982 | 55758 | 92237 | 26759 | 86367 | 21230 | 98442 | 08303 | 56613 | 91511 | 75928 |
| 87 | 79626 | 06484 | 03574 | 17668 | 07785 | 76020 | 79924 | 25651 | 83325 | 88428 | 85076 | 72811 | 22717 | 50585 |
| 88 | 85636 | 68335 | 47539 | 03129 | 65651 | 11977 | 02510 | 26113 | 99447 | 68645 | 34327 | 15152 | 55230 | 93448 |
| 89 | 18039 | 14367 | 61337 | 06177 | 12143 | 46609 | 32989 | 74014 | 64708 | 00533 | 35398 | 58408 | 13261 | 47908 |
| 90 | 08362 | 15656 | 60627 | 36478 | 65648 | 16764 | 53412 | 09013 | 07832 | 41574 | 17639 | 82163 | 60859 | 75567 |
| 91 | 79556 | 29068 | 04142 | 16268 | 15387 | 12856 | 66227 | 38358 | 22478 | 73373 | 88732 | 09443 | 82558 | 05250 |
| 92 | 92608 | 82674 | 27072 | 32534 | 17075 | 27698 | 98204 | 63863 | 11951 | 34648 | 88022 | 56148 | 34925 | 57031 |
| 93 | 23982 | 25835 | 40055 | 67006 | 12293 | 02753 | 14827 | 23235 | 35071 | 99704 | 37543 | 11601 | 35503 | 85171 |
| 94 | 09915 | 96206 | 05908 | 97901 | 28395 | 14186 | 00821 | 80703 | 70426 | 75647 | 76310 | 88717 | 37890 | 40129 |
| 95 | 59037 | 33300 | 26695 | 62247 | 69927 | 76123 | 50842 | 43834 | 86654 | 70959 | 79725 | 93872 | 28117 | 19233 |
| 96 | 42488 | 78077 | 69882 | 61677 | 34136 | 79180 | 97526 | 43092 | 04098 | 73571 | 80799 | 76536 | 71255 | 64239 |
| 97 | 46764 | 86273 | 63003 | 93017 | 31204 | 36692 | 40202 | 35275 | 57306 | 55543 | 53203 | 18098 | 47625 | 88684 |
| 98 | 03237 | 45430 | 55417 | 63282 | 90816 | 17349 | 88298 | 90183 | 36600 | 78406 | 06216 | 95787 | 42579 | 90730 |
| 99 | 86591 | 81482 | 52667 | 61582 | 14972 | 90053 | 89534 | 76036 | 49199 | 43716 | 97548 | 04379 | 46370 | 28672 |
| 100 | 38534 | 01715 | 94964 | 87288 | 65680 | 43772 | 39560 | 12918 | 86537 | 62738 | 19636 | 51132 | 25739 | 56947 |

# πινακασ Απαγορευμενων αμινων οδηγιασ 2002/61/EC

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ

| C.I. Generic Name | C.I. Structure number | CAS-Nr. |
| --- | --- | --- |
| C.I. Acid Red 26 | C.I. 16 150 | 3761-53-3 |
| C.I. Basic Red 9 | C.I. 42 500 | 569-61-9 |
| C.I. Basic Violet 14 | C.I. 42 510 | 632-99-5 |
| C.I. Direct Black 38 | C.I. 30 235 | 1937-37-7 |
| C.I. Direct Blue 6 | C.I. 22 610 | 2602-46-2 |
| C.I. Direct Red 28 | C.I. 22 120 | 573-58-0 |
| C.I. Disperse Blue 1 | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
| C.I. Disperse Orange 11 | C.I. 60 700 | 82-28-0 |
| C.I. Disperse Yellow 3 | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |

ΠΗΓΗ: ΟΕΚΟ ΤΕΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΩΣ ΑΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

| C.I. Generic Name | C.I. Structure number | CAS-Nr. |
| --- | --- | --- |
| C.I. Disperse Blue 1 | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
| C.I. Disperse Blue 3 | C.I. 61 505 | 2475-46-9 |
| C.I. Disperse Blue 7 | C.I. 62 500 | 3179-90-6 |
| C.I. Disperse Blue 26 | C.I. 63 305 |  |
| C.I. Disperse Blue 35 |  | 12222-75-2 |
| C.I. Disperse Blue 102 |  | 12222-97-8 |
| C.I. Disperse Blue 106 |  | 12223-01-7 |
| C.I. Disperse Blue 124 |  | 61951-51-7 |
| C.I. Disperse Brown 1 |  | 23355-64-8 |
| C.I. Disperse Orange 1 | C.I. 11 080 | 2581-69-3 |
| C.I. Disperse Orange 3 | C.I. 11 005 | 730-40-5 |
| C.I. Disperse Orange 37 | C.I. 11 132 |  |
| C.I. Disperse Orange 76 | C.I. 11 132 |  |
| C.I. Disperse Red 1 | C.I. 11 110 | 2872-52-8 |
| C.I. Disperse Red 11 | C.I. 62 015 | 2872-48-2 |
| C.I. Disperse Red 17 | C.I. 11 210 | 3179-89-3 |
| C.I. Disperse Yellow 1 | C.I. 10 345 | 119-15-3 |
| C.I. Disperse Yellow 3 | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
| C.I. Disperse Yellow 9 | C.I. 10 375 | 6373-73-5 |
| C.I. Disperse Yellow 39 |  |  |
| C.I. Disperse Yellow 49 |  |  |

ΠΗΓΗ: ΟΕΚΟ ΤΕΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

| C.I. Generic Name | C.I. Structure number | CAS-Nr. |
| --- | --- | --- |
| C.I. Disperse Yellow 23 | C.I. 26 070 | 6250-23-3 |
| C.I. Disperse Orange 149 |  | 85136-74-9 |

ΠΗΓΗ: ΟΕΚΟ ΤΕΧ

# διενεργεια διαγωνισμου

Στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού δύναται να καθορίζεται, εφόσον ισχύει, διαφορετική απαίτηση απόχρωσης από αυτήν του  Pantone της §4.2 της ΤΠ.

Οι προμηθευτές μαζί με τις προσφορές τους και τα υπόλοιπα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά των §4.12.2 & 4.12.3. Αν η κατασκευή των στολών γίνει με ύφασμα που θα χορηγηθεί από την ΠΑ το δικαιολογητικό της 4.12.3 δεν απαιτείται.

# συμβαση

Στη Σύμβαση από πλευράς Υπηρεσίας:

- εφόσον κατά τη Διακήρυξη έχει καθοριστεί διαφορετική απαίτηση απόχρωσης από αυτήν του Pantone της §4.2 της ΤΠ αυτή θα αναφέρεται και στη σύμβαση.

- Θα αναφέρεται με βάσει την §5.2.1 το ακριβές μέγεθος της κάθε μερίδας.

Από πλευράς του κατασκευαστή/προμηθευτή:

1. 	Θα δηλώνεται η αντισκορική ουσία (εμπορική ονομασία και substance name και cas nr. και ec. nr) εάν το ύφασμα κατασκευής δεν δίνεται από την ΠΑ. Επιθυμητή είναι και η κατάθεση αντιγράφου του m.s.d.s (material safety data sheet) της αντισκορικής ουσίας.

Τα δικαιολογητικά των §4.12.2, 4.12.3 & 4.12.4 θα αποτελούν και τμήμα της σύμβασης προμήθειας. Τα δικαιολογητικά των §4.12.1, 4.12.3 & 4.12.4 θα κατατίθενται και κατά την παράδοση των στολών. Αν η κατασκευή των στολών από τον προμηθευτή που θα αναλάβει την προμήθεια γίνει με ύφασμα που θα του δοθεί από την ΠΑ το δικαιολογητικό της §4.12.3 δεν απαιτείται.

Δντης Γ’ Κλάδου ΔΑΥ

Ακριβές Αντίγραφο				       Ταξχος (Μ) Παντ. Καραστατήρας

Δρ.  Α. Ανθουλιάς

Μ.Υ.  Ε’ Βαθμού

Mηχανικός Κλωστοϋφ/γός ΤΕ

Επιτελής ΔΑΥ Γ6/4