ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

| ΠΕΔ–Α–00977 | ΕΚΔΟΣΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η |
| --- | --- |

ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  ΣΤΗN ΠΕΔ- Α-00977

Πίνακας Τεχνικών-Λειτουργικών Χαρακτηριστικών

Βίντεο Δωδεκαδακτυλοσκοπίου

|  | Να είναι τεχνολογίας colour chip CCD, υψηλής ανάλυσης ή καλύτερης τεχνολογίας για εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και πιστότητας ενδοσκοπική εικόνα. |
| --- | --- |
|  | Nα έχει γωνία οπτικού πεδίου 100ο ( retro 5ο έως 15ο) |
|  | Το βάθος πεδίου οράσεως να είναι από 4 mm έως 60mm ή εναλλακτικά 5mm έως 60mm. |
|  | Να εκτελεί γωvιώσεις κατ’ ελάχιστο: προς τα άνω 120° προς τα κάτω 90° προς τα δεξιά 105°-110ο προς τα αριστερά 90° |
|  | Η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής να είναι το πολύ 12 mm. |
|  | H διάμετρος του καναλιού εισαγωγής εργαλείων να είναι 4.2 mm. |
|  | To μήκος εργασίας να είναι τουλάχιστον 1.240mm. |
| Ν | Nα είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να παραμείνει εντός απολυμαντικών υγρών για μεγάλο χρονικό διάστημα για την πλήρη ασφάλεια χρήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευάστη του χρησιμοποιούμενου απολυμαντικού. |
|  | Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από τη λαβή πολλών παραμέτρων μέσων κομβίων του χειριστηρίου. Να αναφερθούν για αξιολόγηση. |
|  | Να πληροί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE Mark). |
|  | Επιθυμητό είναι να διαθέτει αποσπώμενο κάτω άκρο και ανυψωτή για την διασφάλιση του καθαρισμού και την αποφυγή επιμολύνσεων στον ανυψωτή εργαλείων. |
|  | Να είναι συμβατό με τους βιντεοεπεξεργαστές που διαθέτει το Γαστρεντερολογικό τμήμα. |

|  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ταξχοσ ( υι) δημητριοσ βουγιουκλακησ υπδκτησ 251γνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/08/2021 |
| --- | --- |